## Slide 1
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия".
Редакция утвержденная Приказом Минстроя РФ № 891/кр от 03.12.2016.
Попов Н.А., к.т.н., Лебедева И.В., к.т.н, Арутюнян Л.М., инж.
(АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
Кобышева Н.В., д-р геогр.н., проф.
(ФГБУ ГГО им. А.И. Воейкова)
Расчет и проектирование конструкций
в среде SCAD Office 21

## Slide 2: 1 Область применения
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ – ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» при участии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.
Примечание – Далее по тексту, где это возможно, термин «воздействие» опущен и заменен термином «нагрузка», а слова «здания и сооружения» заменены словом «сооружения».
1.2 При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 3
2 Нормативные ссылки
(вместо справочного Приложения А «Нормативные документы»)
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СН 2.2.4/2.1.8.566 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
3 Термины и определения
(вместо справочного Приложения Б
«Термины и определения»)
3.1 воздействия: …
3.10 расчетные сочетания нагрузок: …
3.8 особые нагрузки: Нагрузки и воздействия (например, взрыв, столкновение с транспортными средствами, авария оборудования, пожар, землетрясение, некоторые климатические нагрузки, отказ работы несущего элемента конструкций), создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями; …

## Slide 4
4.6 Дополнительные требования по назначению нормативных и расчетных значений нагрузок, а также коэффициентов надежности по нагрузкам и коэффициентов сочетаний допускается устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований.
4.7 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем своде правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования.
4 Общие положения
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
(вместо «4 Общие требования»)
4.1, 4.2 – без изменений
4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
4.4 То же
4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий разрешается снижать на 20 %.

## Slide 5: 5 Классификация нагрузок
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
…
и) пониженные нагрузки от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий (см. также 4.1);
СП 20.13330.2011:
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1;
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
…

## Slide 6: 5 Классификация нагрузок
5.5 К кратковременным нагрузкам Рt следует относить:
а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;
б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;
в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в 5.4, а, б, г, д;
г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;
д) нагрузки от транспортных средств;
е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные), указанные в разделах 1013.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
5.5 К кратковременным нагрузкам Рt следует относить:
…
е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки.

## Slide 7: 5 Классификация нагрузок
5.6 К особым Рs нагрузкам следует относить сейсмические и аварийные воздействия.
К аварийным воздействиям относятся:
а) взрывные воздействия;
б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
в) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
г) нагрузки, обусловленные пожаром;
д) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения;
е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.
(см. также 4.3)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 8: 6 Сочетания нагрузок
6.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок ψl определяется следующим образом:
ψl1 = 1,0; ψl2 = ψl3 = …= 0,95, (6.3)
где ψl1 – коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;
ψl2, ψl3 – коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок.
6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок
ψt1 = 1,0; ψt2 = 0,9 , ψt3 = ψt4 = …= 0,7, (6.4)
где ψt1 – коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;
ψt2 – коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;
ψt3 , ψt4 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.
Для крановых нагрузок коэффициенты сочетаний устанавливаются в соответствии с 9.18.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 9: 6 Сочетания нагрузок
6.5 Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые пожаром, столкновением транспортных средств с частями сооружений или иные аварийные воздействия, кратковременные нагрузки допускается не учитывать.
6.5 Для особых сочетаний нагрузок коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
При этом коэффициент надежности по нагрузке f для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5.
СП 20.13330.2011:
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 10: 7 Вес конструкций и грунтов
7.3 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке f = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
При этом следует учесть также случай пониженных значений кратковременных нагрузок.
7.3 Для металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50 % общих усилий, следует принимать f = 1,1.
Данный пункт исключен.
7.4 …
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:

## Slide 11: 8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств
8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в позициях 1-4, 6, 7, 9,а, 9,б, 10, 12-14 определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.
Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения устанавливаются равными их нормативным значениям.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
СП 20.13330.2011:

## Slide 12: 8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
8.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила
8.3.2 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными, кН/м: а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений – 0,3; б) для трибун и спортивных залов – 1,5; в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований – 0,8.
8.3.2 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений – 0,5 кН/м;
б) для трибун и спортивных залов – 1,5 кН/м;
в) для других зданий и помещений – 0,8 кН/м или по заданию на проектирование.

## Slide 13: 8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств
8.4.2 При расчете плит перекрытий на продавливание и в других случаях учета местных воздействий следует учитывать сосредоточенные нагрузки величиной 0,5Qt, приложенные на две квадратные площадки стороной 100 мм для позиций 1 и 2 таблицы 8.4 и 200 мм для позиций 3 и 4 таблицы 8.4, расположенные на расстоянии 1,8 м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Указанные нагрузки не следует рассматривать одновременно с равномерно распределенной нагрузкой Pt.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 14: 9 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов
9.19 Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. 9.2) в каждом пролете здания на коэффициент:
0,4 – для групп режимов работы кранов 1К–3К;
0,5 – для групп режимов работы кранов 4К–6К;
0,6 – для группы режима работы кранов 7К;
0,7 – для группы режима работы кранов 8К.
Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 15: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
S0 = ce ct  Sg (10.1),
где сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5-10.9;
сt – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10;
 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4;
Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с 10.2.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле
S0 = 0,7 ce ct  Sg, (10.1)
Где … Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с 10.2.

## Slide 16: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.2 Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.
Таблица 10.1
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.
Таблица 10.1
Снеговые районы (принимаются по карте 1 Приложения Е) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
Sg , кПа | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
Снеговые районы (принимаются по карте 1 Приложения Ж) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
Sg , кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6
Расчетные значения в новой редакции | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6

## Slide 17: Карта районирования территории РФ по весу снегового покрова – СП 20.13330.2011
Снеговые районы РФ принимаются для расчетных значений веса снегового покрова
Карта районирования построена для ежегодных максимумов веса снегового покрова Sg, превышаемых в среднем один раз в 25 лет
Возможно уточнение расчетных значений ВСП по данным Росгидромета.
Карта 1 Приложения Ж
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 18: Карта 1 приложения Ж – Новая редакция СП 20.13330.2011
Снеговые районы РФ принимаются для расчетных значений веса снегового покрова
Карта районирования построена для ежегодных максимумов веса снегового покрова Sg, превышаемых в среднем один раз в 50 лет
Возможно уточнение расчетных значений ВСП по данным Росгидромета.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 19: Дополнения к карте 1 приложения Ж
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 20: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова допускается уточнять в установленном порядке на основе данных Росгидромета для места строительства (см. 4.4). В этом случае значение Sg следует вычислять по формуле
Sg = 0,7Sg,50, где
Sg,50 – превышаемый в среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый по данным многолетних маршрутных снегосъемок о запасах воды в снеговом покрове.
Для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Е, в местах со сложным изменением рельефа и (или) высоты и в других подобных случаях, нормативное значение веса снегового покрова необходимо корректировать на основе данных Росгидромета или определять по формуле, приведенной в примечании к карте 1 приложения Е, с учетом высотного коэффициента, принимаемого по таблице Е.1.
10.2 В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Ж, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом и иных случаях (см. 4.4) вес снегового покрова допускается определять в установленном порядке на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. При этом значение Sg следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:

## Slide 21: Таблица Е.1 Высотный коэффициент kh для горных районов РФ
Территориальный район РФ | Снеговой район | kh
Республика Дагестан | II | 0,001
Краснодарский Край: |  | 
Адлерский район | II | 0,0057
Остальные районы | II | 0,003
Ставропольский Край | II | 0,001
Эвенкийский автономный округ | VI | 0,001
Красноярский Край: |  | 
Кемеровская область, Кузнецкий Алатау, Горная Шория | VI, VII | 0,0068
Саянский хр., Куртушибинский хр. | IV | 0,0063
Северо-Енисейский район | VI | 0,0028
Республика Бурятия, хр. Хамар-Дабам | IV | 0,002
Байкальский хр. | IV | 0,0046
Республика Якутия, Алданское нагорье | III | 0,002
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Примечание к карте 1:
Для горных районов при высоте местности над уровнем моря h > 500 м нормативное значение веса снегового покрова принимается равным Sg
для соответствующего снегового района; при h > 500 м определяется по формуле
Sg(h) = Sg + kh(h - 500), кПа,
где kh определяется по таблице Е.1 или по данным органа гидрометеорологии.

## Slide 22: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы равномерно распределенных и неравномерно распределенных снеговых нагрузок на покрытия в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы как равномерно распределенных, так и неравномерно распределенных снеговых нагрузок, образуемых на покрытиях вследствие перемещения снега под действием ветра или других факторов, в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:

## Slide 23: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента  для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б.
Для зданий и сооружений, имеющих габаритные размеры покрытия, превышающие 100 м в обоих направлениях, за исключением плоских покрытий однопролетных и многопролетных зданий (см. схемы Б.1 и Б.5 приложения Б), а также во всех случаях, не предусмотренных приложением Б (при иных формах покрытий, при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию, близко расположенных зданий и сооружений окружающей застройки и т.п. случаях), схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям и значения коэффициента µ необходимо устанавливать в специальных рекомендациях, разработанных на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах, или с учетом данных, опубликованных в технической литературе.
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями – на участках шириной b).
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 24: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
Примечания
1 В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.
2 В тех случаях, когда в приложении Г не приводятся схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям рассматриваемого типа, например для пространственных покрытий сложной геометрической формы, а также для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане более 100 м, их необходимо определять по данным испытаний на основе специально разработанных рекомендаций.
3 Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов сe, сt и µ.
4 При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в приложении Г.
Примечания
1 Снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.
2 В приложении Б следует учитывать нормативное значение снеговой нагрузки S0=Sg.
3 При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в приложении В.
4 При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента μ = 1,1 к нормативным значениям снеговой равномерно распределенной нагрузки.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:

## Slide 25: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.5 Коэффициент сe, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, устанавливается в зависимости от типа местности (см. 11.1.6), формы покрытия и степени его защищенности от прямого воздействия ветра согласно 10.6-10.9.
10.6 Для покрытий зданий, защищенных от прямого воздействия ветра, в том числе: соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10 h1, где h1 - разность высот соседнего и проектируемого зданий; сплошными элементами конструкций, возвышающимися над покрытием с двух и более сторон; более высоким лесным массивом; для покрытий, расположенных ниже окружающей местности, проектируемых на местности типа С (см. 11.1.6), а также во всех случаях, не предусмотренных 10.7 и 10.8, следует принимать
ce = 1,0.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 26: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.5 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l ≤0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V ≥ 2 м/с (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г), следует установить коэффициент сноса снега
где k – принимается по таблице 10.2;
b – ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
10.7 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий, проектируемых на местности типов А или В и имеющих характерный размер в плане lc не более 100 м (см. схемы Б.1, Б.2, Б.5 и Б.6 приложения Б), следует установить коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.2), но не менее 0,5:
где k – принимается по таблице 11.2 для типов местности А или В (см. 11.1.6);
lc = 2b-b2/l – характерный размер покрытия, принимаемый не более 100 м;
b – наименьший размер покрытия в плане;
l – наибольший размер покрытия в плане.
(10.2)

## Slide 27
10.6 Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с V ≥4 м/с (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г) следует установить коэффициент сноса
ce= 0,85. (10.3)
Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.
10.7 Для покрытий высотных зданий высотой свыше 75 м с уклонами до 20 % (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г) допускается принимать ce= 0,7.
10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.7 …
Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых на местности типов А или В (см. схемы В.1 и В.5 приложения В) ce= 0,85.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:
( Карта 2 удалена, п. 10.7 удален – прим. Ред.)

## Slide 28: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое 10.7, 10.8, не распространяется:
а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 С (см. табл. 5.1 СП 131.13330.2012 );
б) на участки покрытий длиной b, b1 и b2 , у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы Б.8–Б.11 приложения Б);
10.8 Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, регламентируемых схемами Б.13, Б.14 приложения Б, при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента ce следует устанавливать в зависимости от диаметра d основания купола:
ce = 0,85 при d ≤ 60 м;
ce = 1,0 при d > 100 м; (10.3)
ce = 0,85 + 0,00375(d – 60) – в промежуточных случаях.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 29: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.10 Термический коэффициент Ct следует применять для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (>1 Вт/(м2С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.
При определении снеговых нагрузок для не утепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент ct = 0,8.
В остальных случаях ct = 1,0.
Примечание – Значения коэффициента Ct допускается устанавливать в специальных рекомендациях с учетом термоизоляционных свойств материалов и формы конструктивных элементов.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 30
10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4.
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2012) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты ce и ct принимаются равными единице.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 20.13330.2011:

## Slide 31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (новая редакция)
б) Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 – при 15    40; вариант 3 – при 10    30 только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия.
Примечания
1. Для конструктивных схем покрытий, чувствительных к локальной неравномерности распределения снеговой нагрузки, рекомендуется рассмотреть дополнительную схему с коэффициентами μ=0,9 и μ=1,1 на двух скатах в поперечном направлении (см. вариант 2, рис. В.1) или в смежных пролетах покрытия по длине здания.
2. Для покрытий, имеющих габаритные размеры, превышающие 100 м в обоих направлениях, помимо равномерно распределенной снеговой нагрузки необходимо учитывать случай неравномерно распределенной снеговой нагрузки согласно вариантам 2 или 3 для двускатных покрытий или примечанию 1 для односкатных независимо от их уклона.
Б.1 Здания с односкатными и двускатными покрытиями
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 32
ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Б.2 Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями
Для зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Б.2) следует принимать
1 = cos(1,5); 2 = 2 sin(3),
где  – уклон покрытия, град; при этом значения 1 вычисляются в каждой точке покрытия; значения 2 - в точках с уклоном =30, 60 и в крайнем сечении покрытия (точки А, В и С на рис. Б.2). Промежуточные значения 2 определяются линейной интерполяцией.
При ≥60 1=0 и 2=0».
Рисунок Б.2
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (новая редакция)
Б.3.1 Здания с продольными фонарями, закрытыми сверху
СП 20.13330.2011: «но не более:
4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее;
2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; для железобетонных плит пролетом свыше 6 м, для стального профилированного настила, а также для прогонов независимо от пролета;
2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее; bl = hl, но не более b.
При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента в обоих вариантах следует принимать равным 1,0».
Для зданий с продольными фонарями, закрытыми сверху (рисунок Б.4), для двух схем снеговой нагрузки (рисунок Б.5) коэффициенты  следует определять как:
но не более 4,0 и не более 2hl/S0; bl = hl, но не более b.
При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента  в обоих вариантах следует принимать равным 1,0.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 34: ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Б.8 Здания с перепадом высоты
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 35: ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
В.9 Здания с двумя перепадами высоты
Б.14 Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам
Рисунок Б.17
Рисунок Б.12
Если b3>b1 и/или b3>b2, то принимается огибающая полученных эпюр 1 и 2.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 36: Примеры определения расчетных схем снеговых нагрузок по данным модельных аэродинамических испытаний
Модель ММДЦ «Москва-Сити» – Центральное ядро
в аэродинамической трубе Института Механики МГУ,
г. Москва, М 1:500

## Slide 37
Модель комплекса «Лахта-центр»
в г. Санкт-Петербурге в аэродинамической трубе компании «Уникон»,
г. Новосибирск, 2013 г.
Модель выполнена в масштабе М 1:500

## Slide 38
Испытания по назначению схем снеговых нагрузок в аэродинамической трубе

## Slide 39
Модель Центрального Стадиона в г. Сочи в аэродинамической трубе Института Механики МГУ,
г. Москва, М 1:500
Проведение модельных аэродинамических испытаний
при назначении расчетных снеговых и ветровых нагрузок

## Slide 40
Модель стадиона в г. Волгограде
в аэродинамической трубе компании «УНИКОН»,
г. Новосибирск, 2013 г., М 1:500
Назначение схем снеговой нагрузки

## Slide 41
Центральный стадион Динамо
в г. Москве
Модель в аэродинамической трубе компании «УНИКОН»,
г. Новосибирск, 2013 г., М 1:500
Схемы снеговой нагрузки

## Slide 42: 11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем – «ветровая нагрузка»);
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления;
в) резонансное вихревое возбуждение;
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера (см. также раздел 14). Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых h/d > 10, где h – высота, d – характерный поперечный размер.
СП 20.13330.2011:
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем – «основная ветровая нагрузка», см. раздел 11.1.);
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления (в дальнейшем – «пиковая ветровая нагрузка», см. раздел 11.2);
в) резонансное вихревое возбуждение (см. раздел 11.3 и приложение В.2.);
г) аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера.

## Slide 43
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием на здания и сооружения максимальных для места строительства ураганных ветров и должны учитываться при проектировании всех сооружений.
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых
λе > 20, где λе определено в В.1.15.
Критерии возможности возбуждения аэродинамически неустойчивых колебаний устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций. При проектировании сооружений должны использоваться такие конструктивные решения, которые исключают возбуждение аэродинамически неустойчивых колебаний.
Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.
При разработке архитектурно-планировочных решений городских кварталов, а также при планировании возведения зданий внутри существующих городских кварталов необходимо провести оценку комфортности пешеходных зон.

## Slide 44: 11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
Расчетные ситуации
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основную ветровую нагрузку, определяемую как сумму средней wm и пульсационной wр составляющих w=wm+wp ;
б) пиковые значения расчетной ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления;
в) резонансное вихревое возбуждение;
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера.
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых λе > 20, где λе определено в В.1.15. (В.1.15: Относительное удлинение λе зависит от параметра λ = l/b и определяется по таблице В.10)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 45
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
11.1 Основная ветровая нагрузка
СП 20.13330.2011:
11.1 Расчетная ветровая нагрузка
П р и м е ч а н и я
1 Для высот ze > 300 м коэффициент k(ze),а также коэффициент (ze) пульсации давления ветра (см. 11.1.8) определяются в рекомендациях, разработанных в рамках научно-технического сопровождения.
11.1.6 Коэффициент k(ze) для высот ze £ 300 м определяется по таблице 11.2 или по формуле (11.4), в которых принимаются следующие типы местности:
А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

## Slide 46: 11 Воздействия ветра
Пункт 11.1.6, первый абзац :
«Коэффициент k(ze) определяется по таблице 11.2 (для высот ze ≤ 300 м) или по формуле (11.4)…»
Таблица 11.2:
Высота zе, м | Коэффициент k для типов местности |  | 
 | А | В | С
5 | 0,75 | 0,5 | 0,4
10 | 1,0 | 0,65 | 0,4
20 | 1,25 | 0,85 | 0,55
40 | 1,5 | 1,1 | 0,8
60 | 1,7 | 1,3 | 1,0
80 | 1,85 | 1,45 | 1,15
100 | 2,0 | 1,6 | 1,25
150 | 2,25 | 1,9 | 1,55
200 | 2,45 | 2,1 | 1,8
250 | 2,65 | 2,3 | 2,0
300 | 2,75 | 2,5 | 2,2
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Т а б л и ц а 11.2
Высота zе, м Коэффициент k для типов местности
А В С
5 0,75 0,5 0,4
10 1,0 0,65 0,4
20 1,25 0,85 0,55
40 1,5 1,1 0,8
60 1,7 1,3 1,0
80 1,85 1,45 1,15
100 2,0 1,6 1,25
150 2,25 1,9 1,55
200 2,45 2,1 1,8
250 2,65 2,3 2,0
300 2,75 2,5 2,2
350 2,75 2,75 2,35
480 2,75 2,75 2,75
СП 20.13330.2011:

## Slide 47: 11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
Метеорологические параметры
- нормативное (wo)
и расчетное (wo v ) давления
- коэффициент надежности (v)
- изменение нагрузки по высоте
- повторяемость по направлениям
Аэродинамика
- лобовое сопротивление
- распределение давления
- пульсации давления
- критерии появления
неустойчивых колебаний
Пульсации нагрузки и динамика сооружений
- пульсации скорости ветра
- корреляция пульсаций
- динамическая реакция (коэффициенты динамичности)
- резонансное вихревое возбуждение
- неустойчивые колебания
wp = wo k(z) v c + wg(t,x, u)
Пульсационная
Средняя
Компоненты
расчет на прочность,
расчет на деформации,
расчет ограждений
(остекление, вентилируемые фасады,…)
оценка выносливости,
оценка динамической комфортности зданий,
оценка комфортности пешеходных зон
Расчетные
ситуации:

## Slide 48: Виды ветровых пульсационных нагрузок
Резонансное вихревое возбуждение Регулярный срыв вихрей с боковых поверхностей сооружений с частотой, близкой к одной собственных частот сооружения
Бафтинг Срыв вихрей с боковых поверхностей сооружений, расположенных выше рассматриваемого по потоку ветра
Аэродинамически неустойчивые колебания: галопирование (неустойчивые поперечные колебания), дивергенция (неустойчивые колебания, зависящие от жесткости зданий на кручение и аэродинамических коэффициентов момента сил), различные виды флаттера
Внутренний и параметрический резонанс Связные колебания различных элементов сооружения, имеющих близкие или кратные собственные частоты
Совместное действие дождя и ветра
Смерчи, торнадо

## Slide 49
Карта 2 районирования территории России
по ветровой нагрузке к СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия» (Приложение Е)
Карта районирования – для расчетных нагрузок
Возможность уточнения на основе данных местных метеостанций
10 минутное осреднение скорости ветра.
Повторяемость в среднем один раз в 50 лет
Укрупненное районирование
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 50: Новая карта районирования территории Республики Крым по ветровой нагрузке (Приложение Е)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 51
Дополнения к карте 2 районирования территории России
по ветровой нагрузке к СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия» (Приложение Е)

## Slide 52: 11.1 Расчетная ветровая нагрузка
11.1.7 При определении компонентов ветровой нагрузки we, wf, wi, wx, wy и wz следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления сe, трения сf, внутреннего давления сi и лобового сопротивления сx, поперечной силы сy, крутящего момента сz, принимаемых по приложению В.1, где стрелками показано направление ветра. …
При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления се или лобового сопротивления сх.
Для сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не предусмотренных разделом В.1 приложения В (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близ стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты, как правило, необходимо устанавливать в специально разработанных рекомендациях на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 53: Модельные аэродинамические испытания
За исключением одиночно стоящих зданий, схемы которых приведены в приложении В к СНиП , аэродинамические коэффициенты сил, моментов, внутреннего и внешнего давлений, а также числа Струхаля (при оценке резонансного вихревого возбуждения) должны определяться на основе данных модельных испытаний, проводимых в специализированных аэродинамических трубах.
При проведении модельных аэродинамических испытаний необходимо моделировать турбулентную структуру погранслоя атмосферы, включая вертикальный градиент средней скорости ветра и энергетический спектр его пульсационной составляющей. Как правило, подобные экспериментальные исследования проводятся в аэродинамических трубах метеорологического типа с длинной рабочей частью, в которых структура потока соответствует так называемой «пристеночной» турбулентности и формируется за счет тех же механизмов, что и в натурных условиях.

## Slide 54
Модель высотного здания в специализированной аэродинамической трубе
Метеорологического типа (фирма «УНИКОН», г. Новосибирск)

## Slide 55: Аэродинамические испытания
Аэродинамика
лобовое сопротивление
распределение давления
пиковые давления
критерии появления неустойчивых колебаний
Моделирование реальных ветровых режимов при аэродинамических испытаниях
Изменение средней скорости потока

## Slide 56
Схема расположения участков на покрытии стадиона
Схема расположения участков на вертикальных поверхностях стадиона ниже 15 м
Стадион Динамо, г. Москва. Схемы для определения ветровой нагрузки

## Slide 57: В.3 ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
В.3 Динамическая комфортность
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки wc принимаются равными
wc= 0,7wр, (В.11)
где wр – нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки (11.1.8).
При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины
ас,maх = 0,08 м/с2. (В.12)
П р и м е ч а н и е : Для общественных и административных зданий методику оценки динамической
комфортности допускается уточнять при надлежащем обосновании.

## Slide 58: КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ
Коэффициент надежности f по ветровой нагрузке принимается равным:
- при расчете по предельным состояниям первой группы
f = 1,4;
- при расчете по предельным состояниям второй группы
f = 1,0;
- при оценке комфортности пребывания людей
f = 0,7.
Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации.

## Slide 59: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
Линейные (Н/м)(для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм):
(12.1)
Поверхностные (Па) (для других элементов):
(12.2)
Здесь b – толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли;
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 60: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
k – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте;
d, мм, – диаметр провода, троса;
m1 – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения;
m2 – коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;
r – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;
g, м/с2, – ускорение свободного падения.
12.3 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы при использовании формулы (12.1) следует принимать равным 25 % нагрузки w, определяемой согласно 11.1.; при использовании формулы (12.2) – 60% нагрузки w, определяемой согласно 11.1.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 61: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
Толщина стенки гололеда
Гололедные районы (принимаются по карте 3 приложения Ж) | I | II | III | IV | V
Толщина стенки гололеда b, мм | Не менее 3 | 5 | 10 | 15 | Не менее 20
Высота над поверхностью земли, м | Толщина стенки гололеда b, мм, для разных районов |  |  | 
 | I района гололедности азиатской части | V района гололедности и горных местностей | северной части европейской территории | остальных
200 | 15 | Принимается на основании специальных обследований | Принимается по карте 3, г приложения Ж | 35
300 | 20 | То же | То же, по карте 3, д | 45
400 | 25 | » | », по карте 3, е | 60
12.5 Коэффициент надежности по нагрузке f для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,8.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 62: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 63: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 64: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 65: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 66: Примеры расчетов высотных зданий Башня «Ахмад», г. Грозный
II – IV
Центральная
часть
II – IV
Угловая
Часть фасада

## Slide 67: Примеры расчетов высотных зданий Башня «Ахмад», г. Грозный

## Slide 68: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нормативные значения изменений средних температур
по сечению элемента:
в теплое время года
∆tw = tw – t0c; (13.1)
в холодное время года
∆tc = tc – t0w, (13.2)
где
tw, tc – нормативные значения средних температур по сечению
элемента в теплое и холодное время года;
t0w, t0c - начальные температуры в теплое и холодное время года.
  - изменение во времени t средней температуры и
  - перепад температуры  по сечению элемента.
В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016:
Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать:
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 69: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016:
Конструкции зданий | Здания и сооружения в стадии эксплуатации |  | 
 | неотапливаемые здания (без технологических источников тепла) и открытые сооружения | отапливаемые здания | здания с искусственным климатом или с постоянными технологическими источниками тепла
Не защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе наружные ограждающие) | tw = tew + 1 + 4 |  | tw = tiw + 0,6(tew – tiw)  ± 2 + 4
 | w = 5 |  | w = 0,8(tew – tiw) + 3  5
 | tc = tec – 0,51 | tc = tic + 0,6(tec – tic) – 0,52 | 
 | c = 0 | c = 0,8(tec – tic) – 0,53 | 
Т а б л и ц а 13.1
Защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе внутренние) | tw = tew |  | tw = tiw
 | w = 0 |  | 
 | tc = tec | tc = tic | 
 | c = 0 |  | 
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 70
tew и tec - средние суточные температуры наружного воздуха в теплое и холодное время года;
tic - температура внутреннего воздуха помещений в холодное время года;
1, 2, 3 - приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от суточных колебаний температуры наружного воздуха;
4, 5 - приращения средних по сечению элемента температур
и перепада температур от солнечной радиации.
В таблице 13.1 приняты следующие обозначения:
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Конструкции зданий | Приращения температуры , С |  | 
 | 1 | 2 | 3
Металлические | 8 | 6 | 4
Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см: до 15 | 8 | 6 | 4
от 15 до 39 | 6 | 4 | 6
свыше 40 | 2 | 2 | 4
Т а б л и ц а 13.2

## Slide 71: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.4 Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года следует определять по формулам:
tew = tVII + VII (13.3)
tec = tI –  I (13.4)
где tI, tVII - многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по картам 5 и 6 приложения Ж;
I, VII - отклонения средних суточных температур от средних месячных (I - принимается по карте 7 приложения Ж, VII = 6С).
Для горных и малоизученных районов, обозначенных на картах 5–7 приложения Ж, tec, tew определяются по формулам:
tec = tI,min + 0,5A1; (13.5)
tew = tVII,max – 0,5AVII, (13.6)
где tI,min, tVII,max – средние из абсолютных значений минимальной температуры воздуха в январе и максимальной – в июле соответственно;
АI, АVII – средние суточные амплитуды температуры воздуха в январе и в июле соответственно при ясном небе;
tI,min, tVII,max, АI, АVII – принимаются по данным органа гидрометеорологии.
Формулировка изменена
Исключено
СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 72: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.4 Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года для надземной части сооружений следует определять по формулам:
tec = tmin + 0,5AI; (13.3)
tew = tmax – 0,5AVII, (13.4)
где tmin, tmax – нормативные значения минимальной и максимальной температуры воздуха, соответственно, принимаемые по картам 4 и 5 приложения Е;
АI, АVII – средние суточные амплитуды температуры воздуха наиболее холодного и наиболее теплого месяца, соответственно, принимаемые по таблицам 3.1 и 4.1 СП 131.13330.2012.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 73: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нормативное значение минимальной и максимальной температуры воздуха допускается уточнять в установленном порядке на основе данных Росгидромета для места строительства. В этом случае значения tmin и tmax следует вычислять по формулам:
tmin = 0,9 tmin,50,
tmax = 0,9 tmax,50,
где tmin,50 и tmax,50 - минимальная и максимальная температуры воздуха, абсолютные значения которых превышаются один раз в 50 лет.

## Slide 74: Карта 4 приложения Е Районирование территории РФ по нормативным значениям минимальной температуры воздуха
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 75: Карта 5 приложения Ж – Новая редакция СП 20.13330.2011 Районирование территории РФ по нормативным значениям максимальной температуры воздуха
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 76: Карта 4 приложения Е Районирование территории РФ по нормативным значениям минимальной температуры воздуха– Республика Крым
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 77: Карта 5 приложения Е Районирование территории РФ по нормативным значениям максимальной температуры воздуха– Республика Крым
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 78: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года для подземной части сооружений следует определять по формулам:
tec = tmin(h); (13.5)
tew = tmax(h), (13.6)
где tmin(h) и tmax(h) – средняя минимальная и максимальная температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам), принимаемые по таблице 13.7 в зависимости от глубины h заложения подземной части сооружения.
При расчетах подземной части сооружений следует принимать
1 = 2 = 3 = 4= 5 = 0.
При глубинах более 5 м суточные и сезонные изменения температуры почвы допускается не учитывать.
Примечания
При отсутствии данных для места строительства значения АI, АVII, tmin(h) и tmax(h) следует принимать по данным органа гидрометеорологии или по данным для ближайшего указанного в таблицах населенного пункта.
Промежуточные значения для глубины h принимаются по интерполяции.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 79: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Т а б л и ц а 13.7 Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам), °С (фрагмент)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 80: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.6 Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое t0w и холодное t0c время года следует определять по формулам:
t0w = 0,8tVII + 0,2tI; (13.9)
t0c = 0,2tVII + 0,8tI, (13.10)
где tI, tVII – многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые для надземной части сооружений по таблице 5.1 СП 131.13330.2012.
Для подземной части сооружений tVII = tmax(h); tI = tmin(h).
Примечания
При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.
При отсутствии данных для места строительства значения tI, tVII принимаются по данным органа гидрометеорологии или по данным для ближайшего указанного в таблице населенного пункта.
13.7 Температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями необходимо устанавливать в соответствии с указаниями 13.2–13.6 при условии: 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0 , tew = tVII; tec = tI.
13.8 Коэффициент надежности по нагрузке f для температурных климатических воздействий t и  следует принимать равным 1,1.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 81: Нормативные значения изменения средней температуры по сечению элемента в холодное время года tc, С, при замыкании в летний период
Город, населенный пункт | СП 20.13330.2011 |  | СП 20.13330.2016 | Еврокод EN 1991-1-5
 | Формулы 13.3, 13.4 | Формулы 13.5, 13.6 | Формулы 13.3, 13.4 | 
Саранск (Республика Мордовия) | -43 | -42,7 | -51,1 | -55,5
Мезень (Архангельская область) | -39 | -39,1 | -48,7 | -50
Владимир | -48 | -42,9 | -50,45 | -57
Томск | -56 | -51,7 | -57,3 | -67
Хабаровск | -46 | -46,2 | -53,2 | -54
Москва | -48 | -43,8 | -50,2 | -53
Махачкала (Республика Дагестан) | -34 | -32,2 | -42,5 | -45
Примеры применения
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 82
Город, населенный пункт | Ориентация элементов | СП 20.13330.2011 |  | СП 20.13330.2016 | Еврокод EN 1991-1-5
 |  | (13.3), (13.4) | (13.5), (13.6) | (13.3), (13.4) | 
Саранск (Республика Мордовия) | Горизонтальная | 57,1 | 58,1 | 61,8 | 65,4
 | Вертикальная южная | 51,5 | 52,6 | 56,2 | 59,3
 | Вертикальная восточная и западная | 55,7 | 56,8 | 60,4 | 63,8
 | Вертикальная северная | 43,2 | 44,3 | 48,0 | 50,4
Мезень (Архангельская область) | Горизонтальная | 50,7 | 57,4 | 58,4 | 63
 | Вертикальная южная | 50,7 | 57,4 | 58,5 | 63
 | Вертикальная восточная и западная | 52,4 | 59,1 | 60,2 | 64,9
 | Вертикальная северная | 41,4 | 48,1 | 49,1 | 53
Владимир | Горизонтальная | 56,5 | 55,6 | 59,4 | 61
 | Вертикальная южная | 52,2 | 51,7 | 55,1 | 56,3
 | Вертикальная восточная и западная | 55,9 | 55 | 58,8 | 60,2
 | Вертикальная северная | 43,6 | 42,7 | 46,5 | 47
Томск | Горизонтальная | 64,6 | 64,1 | 64,0 | 70
 | Вертикальная южная | 60,1 | 59,6 | 59,5 | 65,2
 | Вертикальная восточная и западная | 63,8 | 63,3 | 63,3 | 69,2
 | Вертикальная северная | 51,5 | 51 | 50,9 | 55,9
Хабаровск | Горизонтальная | 65,8 | 66,5 | 68,8 | 73,4
 | Вертикальная южная | 58,4 | 59,1 | 61,4 | 65,4
 | Вертикальная восточная и западная | 63,4 | 64,1 | 66,4 | 70,8
 | Вертикальная северная | 50,8 | 51,5 | 53,8 | 57,2
Москва | Горизонтальная | 56,8 | 54,6 | 56,5 | 62,2
 | Вертикальная южная | 51,9 | 49,7 | 51,6 | 56,9
 | Вертикальная восточная и западная | 55,8 | 53,6 | 55,5 | 61,1
 | Вертикальная северная | 43,4 | 41,2 | 43,1 | 47,8
Махачкала (Республика Дагестан) | Горизонтальная | 55,5 | 54,6 | 55,1 | 57,1
 | Вертикальная южная | 44,2 | 43,3 | 43,8 | 45
 | Вертикальная восточная и западная | 50,9 | 50 | 50,6 | 52,2
 | Вертикальная северная | 38,7 | 37,8 | 38,3 | 39
Нормативные значения изменения средней температуры по сечению элемента в теплое время года tw, С, при замыкании в зимний период

## Slide 83
14 Прочие нагрузки
Нагрузки и воздействия, не включенные в настоящий свод правил (специальные технологические нагрузки, вибрационные нагрузки от всех видов транспорта, влажностные и усадочные воздействия) устанавливаются в иных нормах проектирования строительных конструкций, задании на проектирование или в рекомендациях, разработанных в рамках научно-технического сопровождения.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
14 Прочие нагрузки
В необходимых случаях, предусматриваемых нормативными документами или устанавливаемых в зависимости от условий возведения и эксплуатации сооружений, следует учитывать прочие нагрузки, не включенные в настоящие нормы (специальные технологические нагрузки; вибрационные нагрузки от всех видов транспорта, влажностные и усадочные воздействия; ветровые воздействия, вызывающие аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, бафтинга, дивергенции и флаттера).
СП 20.13330.2011:

## Slide 84: Приложения
Приложение А Мостовые и подвесные краны
Приложение Б Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты 
Приложение В Ветровые нагрузки
Приложение Г Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам), °С
Приложение Д Прогибы и перемещения
Приложение Е Карты районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам (Издано отдельной брошюрой)
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

## Slide 85: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!