## Slide 1
19 апреля
2017
Расчетное обоснование конструктивных решений
свайной крепи с применением возможностей
ПК SCAD и программы ЗАПРОС
Теплых Андрей Владимирович, руководитель Самарского ЦТП SCAD
Резяпкин Владимир Викторович, ведущий спец. ГБУ МО НИИПРОЕКТ
СЕМИНАР РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В СРЕДЕ SCAD OFFICE 21 Москва, 18-19 апреля 2017

## Slide 2: ИССЛЕДУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ
2
www.SCADmasters.org
Свая бетонная В25, 600 мм, длина 11.1 м;
Высота консольной части 3 м;
Заглубление сваи 8.1 м;
Шаг свай 1 м;
Назначение конструкции – отсечь котлован тепловой камеры в процессе строительства от бокового давления грунта под фундаментами построенной котельной

## Slide 3: ЗАГРУЖЕНИЕ
3
www.SCADmasters.org
Давление на расчетные плоскости:
От постоянных нагрузок
На отметке минус 2,100 от пола котельной
p=1,15*2,1*18,2=43.95 кН/м2
На отметке 2,6 от пола котельной (снеговая нагрузка не учитывается, вес конструкций здания принят 100 кг/м2, размер подошвы фундамента котельной 1,5х1,5 м, грузовая ширина углового фундамента 3,5х2,5 м)
p=1,15*(1*3,5*2,5/(1,5*1,5)+2,6*20)=64,27 кН/м2
По формуле 9.8 СП 22.13330.2012 коэффициент горизонтального давления грунта
λh=tg2(450-φ/2)=0.48
Полная нагрузка:
На отметке минус 2,1 от пола котельной y=0, q=44 кН/м2:
ph= 4.63 кН/м2
На отметке заложения фундаментов котельной (минус 2,6 от пола котельной), y=2,6-2,1=0.5 м,
Давление 1
ph= 9.44 кН/м2
Давление 2, при q=64 кН/м2
ph= 19.04 кН/м2
На отметке минус 5,5 от пола котельной y=5,5-2,1=3,4 м
ph= 46.9 кН/м2

## Slide 4: ОПИСАНИЕ ГРУНТА, МЕТОДИКИ РАСЧЕТА, ОГРАНИЧЕНИЯ
4
www.SCADmasters.org
Описание грунта
На всю высоту сваи грунт принят однородным
Суглинок твердый, γ=18кН/м3, сII=11.9кПа, φI=20.8, IL=0.09 по таблице В.1 СП 24.13330.2011, коэффициент пропорциональности К=1800кН/м4
Методики расчета
Программа «Запрос» выполняет расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента по методике, описанной Приложении 1 СНиП 2.02.03-85.
Расчет в Scad выполняется методом «Балка на упругом основании», рекомендованным приложением В СП 24.13330.2011, согласно которому грунт окружающий сваю допустимо рассматривать как упругую линейно-деформируемую среду, характеризующуюся коэффициентом постели на боковой поверхности Cz кН/м3, возрастающим с глубиной.
Для поверочных расчетов по Приложению 1 СНиП 2.02.03-85 использовался математический пакет SMath Studio.
Ограничения
В «Запрос» не реализована возможность учитывать работу сваи в составе куста с помощью понижающего коэф. α ( В.5 СП 24.1333.2011), и для сравнения результатов «Запрос» - SCAD требуется учесть этот факт при назначении коэф. постели Cz
Так же для сравнения требуется определить условную ширину сваи для диаметра свай менее 0,8 м, которая в дальнейшем будет использоваться для расчетов в SCAD и «Запрос»
bp=1.5d+0.5=1.4 м

## Slide 5: НАЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ СВАИ
5
www.SCADmasters.org
α | K, кН/м4 | γc | z, м | Сz, кН/м3
1 | 18000 | 3 | 0.25 | 1500
1 | 18000 | 3 | 0.75 | 4500
1 | 18000 | 3 | 1.25 | 7500
1 | 18000 | 3 | 1.75 | 10500
1 | 18000 | 3 | 2.28 | 13680
1 | 18000 | 3 | 2.79 | 16740
1 | 18000 | 3 | 3.29 | 19740
1 | 18000 | 3 | 3.79 | 22740
1 | 18000 | 3 | 4.31 | 25860
1 | 18000 | 3 | 4.81 | 28860
1 | 18000 | 3 | 5.32 | 31920
1 | 18000 | 3 | 5.83 | 34980
1 | 18000 | 3 | 6.33 | 37980
1 | 18000 | 3 | 6.83 | 40980
1 | 18000 | 3 | 7.34 | 44040
1 | 18000 | 3 | 7.9 | 47400
γc=3 для отдельно стоящей сваи

## Slide 6: ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТА В SMATH И УСИЛИЯ В SCAD
6
www.SCADmasters.org
Перемещение
сваи по х, мм
Отпор грунта
rz, кН/м
Моменты Мy, кН*м
Поперечная сила Qz, кН
l=8,1*0,535=4,33>2,5, согласно п. В.7 проверку устойчивости грунта необходимо выполнить на
глубине z=0,85/=0,85/0,535=1,588м

## Slide 7: ВВОД ДАННЫХ В «ЗАПРОС»
7
www.SCADmasters.org

## Slide 8: СРАВНЕНИЕ ЗАПРОС – SCAD
8
www.SCADmasters.org
Результаты программы «Запрос»
Наименование | Запрос | SCAD | 
 |  | Значе- ние | % от Запроса
Коэффициент использования ограничений по устойчивости основания, окружающего сваю | 2.049 | 2.34 | 12.29
Минимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 7.614 м), кН*м | 0.796 | 0 | -
Максимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 1.944 м), кН*м | 253.866 | 258.94 | 1.96
Минимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 4.05 м), кН | -74.114 | -74 | 0.15
Максимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 0 м), кН | 104 | 104 | 0.00
Расчетная продольная сила в сечении сваи, кН | 12.6 | 12.6 | 0.00
Расчетное значение горизонтального перемещения сваи в уровне поверхности грунта (на расстоянии 1.288 м от земли), м | 0.02 | 0.02 | 0.00
Расчетное значение угла поворота сваи в уровне поверхности грунта, град | 0.334 | - | -
Сравнение
Т.к. в «Запрос» отсутствует возможность задания равномерно распределенного загружения, равнодействующая Еа в «Запрос» расположена на расстоянии 1.288 м от земли.
Соответственно, для сравнения перемещения ствола сваи в SCAD проверяются на расстоянии 1.288 м

## Slide 9: ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОВЕРОК
9
www.SCADmasters.org
Перечень проверок по нормативным документам | Возможность проверки в программе | 
 | SCAD | Запрос
1. Проверка соблюдения условий допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи uP и угла ее поворота ψP( В.3 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.2,в СНиП 2.02.03-85.) | + | +
2. Учет коэффициента αi при статическом расчете свай в составе куста (В.5 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.11 СНиП 2.02.03-85) | + | -
3. Расчет устойчивости основания, окружающего сваю по условию ограничения расчетного давления z (В.7 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.13 СНиП 2.02.03-85) | + | +
4. Проверка сечения сваи по состояниям первой и второй групп (по прочности, образованию и раскрытию трещин) на совместное действие расчетных усилий - вертикальной силы, изгибающего момента и поперечной силы (В.3, в СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.2, г СНиП 2.02.03-85) | + | ±
5. Уменьшение значения коэффициента пропорциональности К. при неудовлетворении условия (В.7 Примечание СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.13 Примечание СНиП 2.02.03-85) | ± | +
6. Проверка общей устойчивости стенки методом кругоцилиндрических поверхностей («Методические рекомендации по проектированию свайной крепи котлованов метрополитенов»). Подпорные стены с высотой подпора грунта более 8м при нагрузках на поверхность земли свыше 1 МПа, а также расположенных на косогорах или вблизи крутопадающего слоя грунта, следует проверять на устойчивость, исходя из возможности образования круглоцилиндрического или другой, более неблагоприятной, поверхности скольжения. ( п. 3.4. «Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай») | ± | -
7. Расстояние в свету между сваями в зависимости от условия продавливания грунта между сваями: (п. 2.4, б «Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай») | ± | -
Перечень проверок по нормативным документам | Возможность проверки в программе | 
 | SCAD | Запрос
1. Проверка соблюдения условий допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи uP и угла ее поворота ψP( В.3 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.2,в СНиП 2.02.03-85.) | + | +
2. Учет коэффициента αi при статическом расчете свай в составе куста (В.5 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.11 СНиП 2.02.03-85) | + | -
3. Расчет устойчивости основания, окружающего сваю по условию ограничения расчетного давления z (В.7 СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.13 СНиП 2.02.03-85) | + | +
4. Проверка сечения сваи по состояниям первой и второй групп (по прочности, образованию и раскрытию трещин) на совместное действие расчетных усилий - вертикальной силы, изгибающего момента и поперечной силы (В.3, в СП 24.13330.2011, Приложение 1 п.2, г СНиП 2.02.03-85) | + | ±
 | ± | +
 | ± | -
 | ± | -

## Slide 10: ВЫВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ УТОЧНЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ
10
www.SCADmasters.org
Выводы по сравнению
Таблица сравнения показала, что при одинаковых условиях расчет по СНиП 2.02.03-85, реализованный в «Запрос», совпадает с расчетами SCAD, за исключением показателя давления на грунт: метод балка на упругом основании показал большие значения на 12%.
«Запрос» придерживается четкого значения условной ширины сваи bp , определяемого по формулам СП, и расчетная ширина получается больше фактической ширины сваи. Однако очевидно, что для подпорных стенок из буронабивных свай условная ширина должна быть ограничена шагом свай.
Следовательно выполнять расчет свайной крепи в «Запрос» не представляется возможным, т.к. в нем реализованы иные задачи по расчету свай.
Уточнения по расчету
По «Методическим рекомендациям по проектированию свайной крепи котлованов метрополитенов» и «Методическим рекомендациям по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай» (п. 4.2) условная ширина bp равняется шагу свай.
Учтем требование В.5 СП 24.13330.2011 и п. 11 СНиП 2.02.03: при статическом расчете свай в составе куста следует учитывать их взаимодействие. В расчет вводится понижающий коэффициент α:
=0.22
Для сравнения с расчетами, выполненными SCAD, был произведен ручной расчет по методике СНиП 2.02.03-85, выполненный в SMath Studio

## Slide 11: НАЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ ДЛЯ СВАИ В СОСТАВЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
11
www.SCADmasters.org
α | K, кН/м4 | γc | z, м | Сz, кН/м3
0.22 | 18000 | 1 | 0.25 | 990
0.22 | 18000 | 1 | 0.75 | 2970
0.22 | 18000 | 1 | 1.25 | 4950
0.22 | 18000 | 1 | 1.75 | 6930
0.22 | 18000 | 1 | 2.28 | 9029
0.22 | 18000 | 1 | 2.79 | 11048
0.22 | 18000 | 1 | 3.29 | 13028
0.22 | 18000 | 1 | 3.79 | 15008
0.22 | 18000 | 1 | 4.31 | 17068
0.22 | 18000 | 1 | 4.81 | 19048
0.22 | 18000 | 1 | 5.32 | 21067
0.22 | 18000 | 1 | 5.83 | 23087
0.22 | 18000 | 1 | 6.33 | 25067
0.22 | 18000 | 1 | 6.83 | 27047
0.22 | 18000 | 1 | 7.34 | 29066
0.22 | 18000 | 1 | 7.9 | 31284
γc=1 для многорядного расположения свай

## Slide 12: ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТА В SMath И УСИЛИЯ В SCAD
12
www.SCADmasters.org
Перемещение
сваи по х, мм
Отпор грунта
rz, кН/м
Моменты Мy, кН*м
Поперечная сила Qz, кН
l=8,1*0,4606=3,73>2,5, согласно п. В.7, проверку устойчивости грунта необходимо выполнить на
глубине z=0,85/=0,85/0,3698=1.845 м

## Slide 13: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО СНИП 2.02.03-85 В SMATH STUDIO
13
www.SCADmasters.org

## Slide 14: СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТА ПО СНИП 2.02.03-85 И SCAD
14
www.SCADmasters.org
Наименование | СНиП 2.02.03-85 | SCAD Одиночная свая | 
 |  | Знач. | % от СНиП
Максимальное расчетное давление ϭ на грунт по контакту с боковой поверхностью сваи, кН/м2 | 59.1 | 69.00 | 16.75
Минимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 8.1 м), кН*м | 7.85 | 0 | 100.0
Максимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 2.7 м), кН*м | 276.57 | 283 | 2.27
Минимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 5.95 м), кН | -70.3 | -75 | 6.27
Максимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 0 м), кН | 104 | 104 | 0.00
Расчетная продольная сила в сечении сваи, кН | 12.5 | 12.5 | 0.00
Расчетное значение горизонтального перемещения сваи в уровне поверхности грунта (на расстоянии 1.288 м от земли), м | 0.028 | 0.028 | 0.00

## Slide 15: УЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ СВАЙНОЙ КРЕПИ
15
www.SCADmasters.org
Вводим в схему все сваи закрепленные ростверком. Действующая нагрузка на промежуточные сваи уменьшена, т.к. они находятся между столбчатыми фундаментами.
Давление от грунта
Вес свай
Вес ростверка,
кН
Давление от грунта, кН/м

## Slide 16: РЕЗУЛЬТАТЫ SCAD
16
www.SCADmasters.org
Перемещение
сваи по х, мм
Общая схема
Отпор грунта
rz, кН/м
Моменты Мy, кН*м
Поперечная сила Qz, кН

## Slide 17: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА В SCAD ОДИНОЧНОЙ СВАИ И СВАИ В СОСТАВЕ РОСТВЕРКА
17
www.SCADmasters.org
Наименование | СНиП 2.02.03-85 | SCAD Одиночная свая |  | SCAD Сваи в ростверке
 |  | Знач. | % от СНиП | Знач.
Максимальное расчетное давление ϭ на грунт по контакту с боковой поверхностью сваи, кН/м2 | 59.1 | 69.00 | 16.75 | 60.00
Минимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 8.1 м), кН*м | 7.85 | 0 | 100.0 | 0
Максимальный расчетный изгибающий момент Mz в сечении сваи (глубина 2.7 м), кН*м | 276.57 | 283 | 2.27 | 241
Минимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 5.95 м), кН | -70.3 | -75 | 6.27 | -64
Максимальная расчетная поперечная сила Qz в сечении сваи (глубина 0 м), кН | 104 | 104 | 0.00 | 93
Расчетная продольная сила в сечении сваи, кН | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 12.5
Расчетное значение горизонтального перемещения сваи в уровне поверхности грунта (на расстоянии 1.288 м от земли), м | 0.028 | 0.028 | 0.00 | 0.0247

## Slide 18: ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОЛОВЫ СВАИ
18
www.SCADmasters.org
В.3 СП 24.13330.2011 ограничивает перемещение головы сваи.
Поскольку в действующих в нормах отсутствуют требования по ограничению горизонтальных перемещений свайной крепи или свай, то в качестве одного из ограничений необходимо использовать п. 15.2.3 СП 20.13330.2011, согласно которому горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/75 вылета консоли. Такое же требование содержится к предельному перемещению верха подпорной стены в п. 6.23 пособия по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85.
При приведенной длине сваи lαε<2,6 можно использовать ограничение допускаемого перемещения сваи в уровне поверхности грунта 2 см, установленного примечанием к п. 7 СНиП 2.02.03-85.
Для определения допускаемого перемещения определяется глубина защемления стержня согласно п. 7.1.8. СП 24.13330.2011.

## Slide 19: ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОЛОВЫ СВАИ
19
www.SCADmasters.org
Перемещение
сваи по х, мм
В каждом конкретном случае при необходимости следует установить дополнительные ограничения на горизонтальные перемещения свайной крепи или использовать п. 15.2.3 СП 20.13330.2011.
В случае наличия близрасположенных сооружений максимальные допустимые горизонтальные перемещения верха подпорной стены котлована должны быть ограничены возможной дополнительной осадкой существующих сооружений. В случае исторической застройки такая осадка может быть не более 10 мм, что требует учета не только требований норм, но и выполнения геотехнических расчетов с учетом упруго-пластических моделей грунтового основания.
=75 мм

## Slide 20: ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ В.7 СП 24.13330.2011
20
www.SCADmasters.org
Условие В.7 СП 24.13330.2011 , в данном случае, не выполняется:
В таких случаях В.7 СП 24.13330.2011 для выполнения условия предусматривает поправку коэффициента К
Для корректировки принимаем уменьшенное значение коэффициента К=4000 кН/м4

## Slide 21: НАЗНАЧЕНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ ДЛЯ СВАИ В СОСТАВЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ
21
www.SCADmasters.org
α | K, кН/м4 | γc | z, м | Сz, кН/м3
0.22 | 4000 | 1 | 0.25 | 220
0.22 | 4000 | 1 | 0.75 | 660
0.22 | 4000 | 1 | 1.25 | 1100
0.22 | 4000 | 1 | 1.75 | 1540
0.22 | 4000 | 1 | 2.28 | 2006
0.22 | 4000 | 1 | 2.79 | 2455
0.22 | 4000 | 1 | 3.29 | 2895
0.22 | 4000 | 1 | 3.79 | 3335
0.22 | 4000 | 1 | 4.31 | 3793
0.22 | 4000 | 1 | 4.81 | 4233
0.22 | 4000 | 1 | 5.32 | 4682
0.22 | 4000 | 1 | 5.83 | 5130
0.22 | 4000 | 1 | 6.33 | 5570
0.22 | 4000 | 1 | 6.83 | 6010
0.22 | 4000 | 1 | 7.34 | 6459
0.22 | 4000 | 1 | 7.9 | 6952

## Slide 22: ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТА В SMATH И УСИЛИЯ В SCAD С УЧЕТОМ ПОНИЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К
22
www.SCADmasters.org
Перемещение
сваи по х, мм
Отпор грунта
rz, кН/м
Моменты Мy, кН*м
Поперечная сила Qz, кН
l=8,1*0,341=2,76>2,5, согласно п. В.7 проверку устойчивости грунта необходимо выполнить на
глубине z=0,85/=0,85/0,3698=2,492м
Условие В.7 СП 24.13330.2011 выполняется. Дальнейшие понижение коэффициента К не требуется.
=95 мм
Проверяем допустимые перемещения:

## Slide 23: ВЫВОДЫ
23
www.SCADmasters.org
Использовать программу «Запрос» для расчета свайной крепи или подпорных стен из буронабивных свай пока не представляется возможным, поскольку нет возможности учесть следующие положения:
  - ограничение условной ширины свай, равное шагу свай;
  - учет коэффициента условий работы при определении коэффициента постели Cz по формуле В.1 СП 24.13330.2011;
  - учет понижающего коэффициента α к коэффициенту пропорциональности K по формуле В.5, учитывающему взаимодействие свай;
  - уменьшение в явном виде коэффициента пропорциональности K согласно примечанию к п. В.7. СП 24.13330.201;
Усилия М, Q и перемещения up в двух рассмотренных подходах (аналитческий по СНиП 2.02.03 и численный в SCAD по СП 24.13330.2011) дают одинаковый результат с разницей 2%. Расчеты в SCAD в сравнение с ручной методикой расчета по СНиП 2.02.03 дают разницу в 13%-17% по расчетному давлению на грунт;
Учет совместной работы всех свай и ростверка дает понижение всех показателей, что показывает на явное преимущества учета работы всей системы в целом;
При корректировке коэффициента К при несоблюдении условия В.7 СП 24.13330.2011 значительно увеличиваются перемещения головы сваи и увеличиваются усилия в стволе сваи. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (В.7);
Расчеты в SCAD можно выполнить с учетом всех указанных выше положений, а также с учетом включения в работу ростверка в случае, если нагрузка на подпорную стену передается неравномерно. Также в SCAD можно подобрать армирование сваи. Следует отметить, что размер конечного элемента должен быть порядка 0,5 м. Как показали тестовые расчеты дальнейшее уменьшение размера элемента в два раза дает уточнение не более 2%.

## Slide 24: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
24
www.SCADmasters.org
Докладчик
Теплых Андрей Владимирович руководитель Самарского ЦТП SCAD
ateplykh@mail.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!