Сопротивление ж/б сечений

Расчет выполнен по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Длина элемента 6 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z принят по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Случайный эксцентриситет по Y принят по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Конструкция статически определимая

Силовая плоскость

Сечение

| b = 200 мм h = 500 мм a1 = 26 мм a2 = 26 мм | S1 - 228 |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Дополнительный коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A400C | 1 |
| Поперечная | A240C | 1 |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: C20/25

Заполнитель: Кварцевый

| Дополнительные параметры |
| --- |
| Дополнительный коэффициент условий работы | 1 |  |
| Возраст бетона (дни) | 28 |  |
| Класс прочности цемента | Класс R |  |
| Время развития ползучести | 36500 | дней |
| Температура T(t) | 20 | °C |
| Количество суток, когда температура T преобладает t | 28 | дней |
| Относительная влажность воздуха | 40 | % |

Трещиностойкость

| Параметры |
| --- |
| Максимальная ширина раскрытия трещин wmax | 0,3 | мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N | M | Q | Коэффициент надежности по нагрузке | Коэффициент длительной части | Кратковременная | Сейсмика | Особая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | кН*м | Т |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |

| Проверено по ДБН | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность по предельному моменту сечения | 0,934 |
| п. 6.1.2 | Деформации в сжатом бетоне | 0,393 |
| п. 6.1.2 | Деформации в растянутой арматуре | 0,067 |
| пп. 7.3.4.2, 5.3.1.4 ДСТУ Б B.2.6-156-2010 | Ширина раскрытия трещин | 0,869 |

Коэффициент использования 0,934 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован 2023.10.26 16:51:36 (UTC+02:00) программой АРБАТ (64-бит), версия: 23.1.1.3 от 12.10.2023