Прогиб однопролетной балки

Расчет выполнен по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 200 мм h = 500 мм a1 = 26 мм a2 = 26 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Дополнительный коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A400C | 1 |
| Поперечная | A240C | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 6 | S1 - 228 Поперечная арматура вдоль оси Z 216, шаг поперечной арматуры 100 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: C20/25

Заполнитель: Кварцевый

| Дополнительные параметры |
| --- |
| Дополнительный коэффициент условий работы | 1 |  |
| Возраст бетона (дни) | 28 |  |
| Класс прочности цемента | Класс R |  |
| Время развития ползучести | 36500 | дней |
| Температура T(t) | 20 | °C |
| Количество суток, когда температура T преобладает t | 28 | дней |
| Относительная влажность воздуха | 40 | % |

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | длина = 6 м |
|  |  | 35,555 | кН/м |

Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 Коэффициент длительной части: 1

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб | Минимальный прогиб |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 1 | 18,616 | 3,012 | 0 | 6 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 18,616 мм

Отчет сформирован 2023.10.25 19:57:59 (UTC+02:00) программой АРБАТ (64-бит), версия: 23.1.1.3 от 12.10.2023