Подбор арматуры в сечении

Расчет выполнен по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Длина элемента 1 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z принят по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Случайный эксцентриситет по Y принят по ДБН B.2.6-98:2009 с изменением №1

Конструкция статически определимая

Сечение

| b = 300 мм h = 700 мм a1 = 40 мм a2 = 40 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Дополнительный коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A500C | 1 |
| Поперечная | A240C | 1 |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: C30/35

Заполнитель: Кварцевый

| Дополнительные параметры |
| --- |
| Дополнительный коэффициент условий работы | 1 |  |
| Возраст бетона (дни) | 28 |  |
| Класс прочности цемента | Класс R |  |
| Время развития ползучести | 36500 | дней |
| Температура T(t) | 20 | °C |
| Количество суток, когда температура T преобладает t | 28 | дней |
| Относительная влажность воздуха | 40 | % |

|  | N | My | Qz | Mz | Qy | T | Коэффициент длительной части | Кратковременная | Сейсмика | Особая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т | кН*м | Т | кН*м | Т | кН*м |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |

Результаты подбора арматуры

| Тип | Несимметричное армирование | Симметричное армирование |
| --- | --- | --- |
|  | AS1 | % | AS1 | % |
|  | см2 |  | см2 |  |
| суммарная | 18,652 | 0,942 | 17,791 | 1,797 |

Отчет сформирован 2023.10.27 15:09:26 (UTC+02:00) программой АРБАТ (64-бит), версия: 23.1.1.3 от 12.10.2023