Сварные соединения

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь: C245

| Коэффициент надежности по ответственности | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы | 1 |
| Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* | 1 |

| Свойства материалов сварки |
| --- |
| Нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwun | 490 Н/мм2 |
| Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, Rwf | 215 Н/мм2 |
| Вид сварки | Полуавтоматическая проволокой сплошного сечения при диаметре сварочной проволоки менее 1.4 мм |
| Положение шва | Нижнее |
| Климатический район | с температурой t > -40°C |

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
| Сечение - Полный каталог профилей ГОСТ.. Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L75x8 | b = 175 мм  = 51,71 град t = 10 мм Катет шва по обушку = 6 мм Катет шва по перу = 6 мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N |
| --- | --- |
|  | кН |
| 1 | 425 |

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.11.2 формула (120) | по металлу шва | 1,018 |
| п.11.2 формула (121) | по металлу границы сплавления | 0,921 |

Коэффициент использования 1,018 - по металлу шва

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 1,018 - по металлу шва

Кривые взаимодействия

| Область изменения усилий | -417,621 кН < N < 417,621 кН |
| --- | --- |

Отчет сформирован 2021.02.05 20:22:36 (UTC+02:00) программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.9.9 от 05.01.2021