Сварные соединения

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь: C255

| Коэффициент надежности по ответственности | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы | 1 |
| Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* | 1 |

| Свойства материалов сварки |
| --- |
| Нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwun | 450 Н/мм2 |
| Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, Rwf | 200 Н/мм2 |
| Вид сварки | Ручная |
| Положение шва | Нижнее |
| Климатический район | с температурой t > -40°C |

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
|  | Катет шва = 10 мм b = 300 мм h = 200 мм t = 10 мм tf = 10 мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N | My | Qz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кН | кН*м | кН |
| 1 | 100 | 30,78 | -38 |

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.11.2 формула (120) | по металлу шва | 0,461 |
| п.11.2 формула (121) | по металлу границы сплавления | 0,373 |

Коэффициент использования 0,461 - по металлу шва

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0,461 - по металлу шва

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | Qz = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -1119,351 кН < N < 1120 кН -99,084 кН*м < My < 99,084 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | My = 0 кН*м |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -1119,195 кН < N < 1120 кН -365,797 кН < Qz < 365,797 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -99,126 кН*м < My < 99,144 кН*м -365,662 кН < Qz < 365,662 кН |

Отчет сформирован 2021.02.09 21:11:48 (UTC+02:00) программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.9.9 от 05.01.2021