Сварные соединения

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь: C345  категория 4

| Коэффициент надежности по ответственности | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы | 1 |
| Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* | 1 |

| Свойства материалов сварки |
| --- |
| Нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwun | 490 Н/мм2 |
| Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, Rwf | 215 Н/мм2 |
| Вид сварки | Автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной проволоки не менее 1.4-2.0 мм |
| Положение шва | Нижнее |
| Климатический район | с температурой t > -40°C |

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
| Сечение - Полный каталог профилей ГОСТ.. Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L80x7 | b = 220 мм  = 56,31 град t = 12 мм Катет шва по обушку = 6 мм Катет шва по перу = 6 мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N |
| --- | --- |
|  | кН |
| 1 | 700 |

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.11.2 формула (120) | по металлу шва | 1,036 |
| п.11.2 формула (121) | по металлу границы сплавления | 0,902 |

Коэффициент использования 1,036 - по металлу шва

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 1,036 - по металлу шва

Кривые взаимодействия

| Область изменения усилий | -676,419 кН < N < 676,419 кН |
| --- | --- |

Отчет сформирован 2021.02.09 21:03:06 (UTC+02:00) программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.9.9 от 05.01.2021