Сварные соединения

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь: C245

| Коэффициент надежности по ответственности | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы | 1 |
| Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* | 4 |

| Свойства материалов сварки |
| --- |
| Нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwun | 410 Н/мм2 |
| Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, Rwf | 180 Н/мм2 |
| Вид сварки | Ручная |
| Положение шва | Нижнее |
| Климатический район | с температурой t > -40°C |

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
|  | Катет шва = 12 мм h = 380 мм t = 20 мм tf = 20 мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N | My | Qz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кН | кН*м | кН |
| 1 | 0 | 56 | 700 |

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.11.2 формула (120) | по металлу шва | 1,025 |
| п.11.2 формула (121) | по металлу границы сплавления | 0,775 |

Коэффициент использования 1,025 - по металлу шва

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 1,025 - по металлу шва

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | Qz = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -1117,931 кН < N < 1118,88 кН -68,995 кН*м < My < 68,995 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | My = 0 кН*м |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -1118,88 кН < N < 1118,88 кН -1118,88 кН < Qz < 1118,88 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -69,05 кН*м < My < 69,05 кН*м -1118,812 кН < Qz < 1118,812 кН |

Отчет сформирован 2021.02.05 20:56:07 (UTC+02:00) программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.9.9 от 05.01.2021