## Slide 1: Влияние несущего каркаса здания на усилия в фундаментной плите
В.Г. Федоровский
С.О. Шулятьев
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСТКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА
(НИИОСП ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА)
ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР "РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В СРЕДЕ SCAD OFFICE".
22-23 АПРЕЛЯ 2013 Г. МОСКВА.

## Slide 2: Современное состояние вопроса учета конструкций здания при проектировании фундаментов.
Наиболее распространенное решение
Игнорирование совместной работы здания с основанием
Определение нагрузок Методом грузовых площадей (МГП)
или
выполнение расчетов на “жестком” или Винклеровском основании с постоянными коэффициентами постели
ОШИБОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

## Slide 3
Контактные модели основания.
где w(x) – осадка основания, p(x) – функция нагрузки, а k – коэффициент пропорциональности, чаще всего называемый коэффициентом постели.
Модель Винклера
Модель упругого полупространства (задача Буссинеска)
где - функция расстояния от места приложения нагрузки
где К и С - параметры модели, а - оператор Лапласа. Первый параметр по смыслу аналогичен коэффициенту постели по гипотезе Винклера, а второй учитывает работу упругого основания на сдвиг (срез).
где H – глубина сжимаемого слоя, E и v –модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта.
Двухконстантная контактная модель
- параметры модели по Власову-Леонтьеву

## Slide 4
Грунтовое основание песок Е=25 МПа, ν=0,2, ϒ=1,8 Т/м3 H=4.8 м упругие 3D элементы
Фундаментная плита t=0,5 м
пластинчатые элементы
Расчеты выполнены в ANSYS 13 и SCAD 11
Плиты перекрытия t=0,2 м пластинчатые элементы
Колонны 0,2х0,2 м, H=3 м
стержневые элементы
Ср. давление по подошве 50 кН/м2

## Slide 5
Chart: S, мм
| 0 | 25
Осадка по методу послойного суммирования | -6.9 | -6.9
Осадки фундамента при различных моделях грунта. Продольный разрез.

## Slide 6
Chart: Mx, мм
Разница 66%
Моменты в фундаментной плите по оси Ох при различных моделях грунта. Продольный разрез.

## Slide 7
Chart: My, мм
Моменты в фундаментной плите по оси Ох при различных моделях грунта. Продольный разрез.
Разница до 25%
Разница до 35%

## Slide 8: Современное состояние вопроса учета конструкций здания при проектировании фундаментов.
Редкое решение
Учет совместной работы здания с основанием
Итерационная методика, например используя SCAD-CROSS
Трудозатратные расчеты, требующие времени и опыта!
Расчет системы “основание-фундамент-сооружение” в единой модели, например используя ANSYS

## Slide 9
Chart: D, m3
| 7.8342013888889228E-2 | 8.0000000000000224E-2 | 8.167534722222311E-2 | 8.3368055555555723E-2 | 8.5078125000000046E-2 | 8.6805555555555566E-2 | 8.8550347222223616E-2 | 9.031249999999999E-2 | 9.209201388888888E-2 | 9.3888888888889785E-2 | 9.5703125000000208E-2
F1(D) | 1.2228 | 0.9606 | 0.70254 | 0.44879 | 0.31206 | 0.29633 | 0.32918 | 0.53668 | 0.77018 | 1.0011 | 1.2295
S ср | 0.17947 | 0.14033 | 0.10195 | 0.064174 | 0.027005 | 0.0094385 | 0.045562 | 0.080982 | 0.11584 | 0.15001 | 0.18378
S max | 0.15536 | 0.1289 | 0.10705 | 0.089566 | 0.076288 | 0.067101 | 0.061676 | 0.060018 | 0.061918 | 0.067281 | 0.07585
S min | 0.98249 | 0.78534 | 0.58885 | 0.39522 | 0.21737 | 0.039854 | 0.13755 | 0.31449 | 0.49099 | 0.66689 | 0.84234
Mx max | 1.9921 | 1.6545 | 1.3242 | 1.001 | 0.68497 | 0.37555 | 0.073202 | 0.22287 | 0.51263 | 0.79646 | 1.0741
Mx min | 1.1392 | 0.78515 | 0.43353 | 0.084221 | 0.26275 | 0.60719 | 0.94963 | 1.2895 | 1.627 | 1.9619 | 2.2945
My max | 2.4074 | 1.9916 | 1.5836 | 1.1833 | 0.79047 | 0.40499 | 0.026784 | 0.34445 | 0.70882 | 1.0665 | 1.4176
My min | 1.7032 | 1.2384 | 0.77871 | 0.32405 | 0.12559 | 0.57017 | 1.0098 | 1.4444 | 1.8741 | 2.2988 | 2.7186
3σ | 1 | 1
 | 0 | 3
0,0868 m3 –unit stiffness
- цилиндрическая жесткость плиты
Smaxn - максимальная осадка фундаментной плиты при учете N - этажей
Smax1 - максимальная осадка фундаментной плиты при учете одного этажа

## Slide 10
Chart: N, этажи
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
0.15 | 0.020688 | 0.029774 | 0.05145 | 0.086806 | 0.13202 | 0.19071 | 0.2592
0.2 | 0.022756 | 0.047862 | 0.092119 | 0.16153 | 0.24855 | 0.35556 | 0.48136
0.25 | 0.042799 | 0.079225 | 0.14628 | 0.23819 | 0.36226 | 0.51473 | 0.69444
0.3 | 0.063281 | 0.12525 | 0.21357 | 0.34239 | 0.50625 | 0.71549 | 0.96264
0.35 | 0.094855 | 0.15763 | 0.29297 | 0.48136 | 0.72617 | 1.0424 | 1.4225
0.4 | 0.11554 | 0.22813 | 0.43405 | 0.78116 | 1.2303 | 1.8053 | 2.5117
δ=0,4 м
δ=0,3 м
δ=0,35 м
δ=0,25 м
δ=0,2 м
δ=0,15 м
Зависимость приведенной жесткости одного этажа (D, м3) от количества этажей (N) и толщины плит перекрытия (δ)

## Slide 11
Формула приведенной жесткости плиты перекрытия одного этажа
- коэффициент, зависящий от приведенной толщины плит перекрытия исходного здания
n - количество этажей (от 3 до 40)
- приведенная толщина плит перекрытий (0.15…0.4 m)
δle - толщина плиты перекрытия N-этажа
- цилиндрическая жесткость плиты
δ0 - эквивалентная толщина плиты перекрытия одного этажа

## Slide 12
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
Построено в 1952 с 16 и 28 надземными и двумя подземными этажами
Высота здания 172 м (включая шпиль)
Конструктивная схема – полный металлический каркас
Толщина плит перекрытий – 0,15 м
Высота этажа – 4,1 м
Несущие элементы – рамы, колонны из несущей арматуры 0,6x0,6 m
Ограждающие и внутренние стены – самонесущие с поэтажной разрезкой
Шаг колонн 5,8x5,8 м

## Slide 13
1
1 – насыпной грунт
2 – песок ср. крупности
3 – суглинок пластичный
4 – известняк
5 – твердая глина
Фундамент с размерами в плане 97,4 x 47,8 м коробчатого типа высотой 5,45 м с верхней плитой толщиной 1,1 м, нижней плитой 1,2 м и сеткой стен толщиной 0,8 м.
Среднее давление под подошвой фундамента 485 кН/м2 в центральной части и 428 кН/м2 в краевой части, что превышает бытовое давление (180 кН/м2).
2
3
2
4
5
4
4
5
Основанием фундамента является 11 м слой песка с модулем деформации 40 МПа и модулем упругости 60 МПа.
Слой песка подстилается известняками

## Slide 14
Расчеты выполнены в ANSYS 13.0.
Все материалы упругие.
Основание задано упругими объемными элементами, учитывающими билинейное поведение грунта под нагрузкой.
Для сравнения выполнены следующие расчеты:
С учетом совместной работы
Без учета совместной работы (нагрузка определялась по МГП)
С учетом одного этажа приведенной жесткости.
Результаты расчетов сравнивались с данными мониторинга.

## Slide 15
Зона B – 14 этажей.
D=0.049 м3,δ0=0.82 м.
Зона A – 29 этажей.
D=0.165 м3,δ0=1.24 м.
a = 0.71 (средняя толщина перекрытия – 0.15 м)

## Slide 16
Chart: L, м
| 0 | 29.7 | 45.3 | 64.7 | 96.4
Результаты наблюдений | -58.43 | -76.7 | -81.5 | -76.5 | -59.13
Результаты мониторинга
Расчеты без учета совместной работы
Расчеты с учетом совместной работы
Расчеты с учетом одного этажа приведенной жесткости
Изгиб фундаментной плиты здания МИДа. Продольный разрез.