## Slide 1: Влияние расположения распределенных нагрузок на НДС перекрытий
Семенов С.А.
Уфа

## Slide 2: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

## Slide 3: Равномерное нагружение – не самый опасный вариант

## Slide 4: Пример 1
Плита перекрытия с регулярным шагом колонн

## Slide 5
Здание склада
Сетка колонн под плитой
Рассматриваемая
плита перекрытия

## Slide 6: Прикладываемая нагрузка:
Равномерная
Через пролет
Шахматный порядок
Учтен ли наиболее опасный вариант?

## Slide 7: Альтернативная схема
Нагрузка представлена в виде большого числа загружений, комбинируемых машиной во всех возможных сочетаниях
306 отдельных загружений
Одно загружение – 16 КЭ

## Slide 8: Анализ РСУ в SCAD 21.1
Новый постпроцессор РСУ
Возможность анализировать РСУ в графическом режиме
Возможность анализировать «огибающие» поля напряжений по всем подобранным сочетаниям

## Slide 9
 | Равномерное загружение | Черезпролетное загружение | Шахматное загружение | РСУ из 300+ вариантов
My (max) | +3.87 | +5.641 | +4.2 | +5.647
РСУ
Максимальный пролетный момент при различных загружениях:
Расчетная комбинация нагрузок для одного фактора (My) в одном КЭ.

## Slide 10: Вывод по примеру 1
Максимальный момент от равномерной нагрузки на 40% меньше
Даже в простой задаче тривиальное на первый взгляд решение не является единственно верным.

## Slide 11: Пример 2
Плита перекрытия с нерегулярным шагом колонн

## Slide 12: Перекрытие сложной формы с нерегулярной сеткой колонн
Поиск наихудшего расположения нагрузки – задача без очевидного решения

## Slide 13
Задание случайных островков нагрузки

## Slide 14
 | Равномерное загружение | РСУ из 20 вариантов | ∆
My (max) | +3.9 | +4.27 | 9%
My (min) | -16.31 | -16.41 | 0.6%
Mx (max) | +4.02 | +4.37 | 8.3%
Mx (min) | -17.37 | -17.75 | 2.2%

## Slide 15
Полученная расчетная комбинация для одного фактора (My) для одного конечного элемента.

## Slide 16: Вывод по примеру 2
Максимальный момент от равномерной нагрузки до 9% меньше.
При дальнейшем «дроблении» нагрузки можно найти еще более невыгодные варианты её расположения.

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать Ваши вопросы.

## Slide 18
Chart: Нагрузка на перекрытия жилых зданий
| Собственный вес | Полы | Перегородки | Полезная нагрузка
Нагрузки на перекрытия | 480 | 130 | 150 | 180