## Slide 1
Основные изменения,
принятые в новой редакции СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
Попов Н.А., к.т.н., Лебедева И.В., к.т.н
(АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
Кобышева Н.В., д.геогр.н., проф.
(ФГБУ ГГО им. А.И. Воейкова)

## Slide 2: 1 Область применения
1.3 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в соответствующих нормативных документах, технических заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных специализированными организациями.
1.3 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем Своде Правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, специальных технических условиях (СТУ), а также заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-
технического сопровождения проектирования.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 3: 5 Классификация нагрузок
5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
…
з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1;
…
з) пониженные нагрузки от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий (см. также 4.1);
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 4: 5 Классификация нагрузок
5.6 К особым Рs нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
д) нагрузки, обусловленные пожаром;
е) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения;
ж) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.
и) иные аварийные воздействия, которые могут вызвать разрушение элементов конструкций.
Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.

## Slide 5: 6 Сочетания нагрузок
6.5 Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые пожаром, столкновением транспортных средств с частями сооружений или иные аварийные воздействия, кратковременные нагрузки допускается не учитывать.
6.5 В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки,
вызываемые пожаром, не регламентированным столкновением транспортных средств с частями сооружений или иные аварийные воздействия, следует учитывать пониженные значения кратковременных нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
Коэффициенты сочетаний для всех длительных и кратковременных нагрузок принимаются равными единице.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 6: 7 Вес конструкций и грунтов
7.3 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке f = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
При этом следует учесть также случай пониженных значений кратковременных нагрузок.
Новая редакция (Пересмотр СП):
7.3 Для металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50 % общих усилий, следует принимать f = 1,1.
Данный пункт исключен.
7.4 …

## Slide 7: 8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств
8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются.
8.4.2 При расчете плит перекрытий на продавливание и в других случаях учета местных воздействий следует учитывать сосредоточенные нагрузки величиной 0,5Qt, приложенные на две квадратные площадки стороной 100 мм для позиций 1 и 2 таблицы 8.4 и 200 мм для позиций 3 и 4 таблицы 8.4, расположенные на расстоянии 1,8 м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Указанные нагрузки не следует рассматривать одновременно с равномерно распределенной нагрузкой Pt.
Новая редакция:

## Slide 8: 9 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов
9.19 Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. 9.2) в каждом пролете здания на коэффициент:
0,4 – для групп режимов работы кранов 1К–3К;
0,5 – для групп режимов работы кранов 4К–6К;
0,6 – для группы режима работы кранов 7К;
0,7 – для группы режима работы кранов 8К.
Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546.

## Slide 9: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
S0 = 0,7 ce ct  Sg (10.1),
где сe – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий …;
сt – термический коэффициент;
 – коэффициент перехода от веса снегового покрова
земли к снеговой нагрузке на покрытие;
Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли,
принимаемый в соответствии с 10.2.
10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
S0 = ce ct  Sg (10.1),
где …
Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с 10.2.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 10: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.2 Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.
Таблица 10.1
Снеговые районы (принимаются по карте 1 Приложения Ж) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
Sg , кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6
Расчетные значения - Пересмотр | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.
Таблица 10.1
Снеговые районы (принимаются по карте 1 Приложения Ж) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
Sg , кПа | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 11: Карта районирования территории РФ по весу снегового покрова – Действующий СП 20.13330.2011
Снеговые районы РФ принимаются для расчетных значений веса снегового покрова
Карта районирования построена для ежегодных максимумов веса снегового покрова Sg, превышаемых в среднем один раз в 25 лет
Возможно уточнение расчетных значений ВСП по данным Росгидромета.
Карта 1 Приложения Ж

## Slide 12: Карта районирования территории РФ по весу снегового покрова
Снеговые районы РФ принимаются для расчетных значений веса снегового покрова
Карта районирования построена для ежегодных максимумов веса снегового покрова Sg, превышаемых в среднем один раз в 50 лет
Возможно уточнение расчетных значений ВСП по данным Росгидромета.
Национальное приложение к Еврокоду EN 1991-1-3

## Slide 13: Карта 1 приложения Ж – Пересмотр СП 20.13330.2011
Снеговые районы РФ принимаются для расчетных значений веса снегового покрова
Карта районирования построена для ежегодных максимумов веса снегового покрова Sg, превышаемых в среднем один раз в 50 лет
Возможно уточнение расчетных значений ВСП по данным Росгидромета.

## Slide 14: Дополнения к карте 1 приложения Ж

## Slide 15: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова допускается уточнять в установленном порядке на основе данных органа гидрометеорологии для места строительства (см. 4.4). В этом случае значение Sg следует вычислять по формуле
Sg = 0,7Sg,50, где
Sg,50 – превышаемый в среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый по данным многолетних маршрутных снегосъемок о запасах воды в снеговом покрове.
Для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Ж, в местах со сложным изменением рельефа и (или) высоты и в других подобных случаях, нормативное значение веса снегового покрова необходимо корректировать на основе данных органа гидрометеорологии или определять по формуле, приведенной в примечании к карте 1 приложения Ж, с учетом высотного коэффициента, принимаемого по таблице Ж.1.».
10.2 В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 приложения Ж, в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом и иных случаях (см. 4.4) вес снегового покрова допускается определять в установленном порядке на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. При этом значение Sg следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 16: Таблица Ж.1 Высотный коэффициент kh для горных районов РФ
Территориальный район РФ | Снеговой район | kh
Республика Дагестан | II | 0,001
Краснодарский Край: |  | 
Адлерский район | II | 0,0057
Остальные районы | II | 0,003
Ставропольский Край | II | 0,001
Эвенкийский автономный округ | VI | 0,001
Красноярский Край: |  | 
Кемеровская область, Кузнецкий Алатау, Горная Шория | VI, VII | 0,0068
Саянский хр., Куртушибинский хр. | IV | 0,0063
Северо-Енисейский район | VI | 0,0028
Республика Бурятия, хр. Хамар-Дабам | IV | 0,002
Байкальский хр. | IV | 0,0046
Республика Якутия, Алданское нагорье | III | 0,002

## Slide 17: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы как равномерно распределенных, так и неравномерно распределенных снеговых нагрузок, образуемых на покрытиях вследствие перемещения снега под действием ветра или других факторов, в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
10.3 В расчетах необходимо рассматривать схемы равномерно распределенных и неравномерно распределенных снеговых нагрузок на покрытия в их наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 18: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента определяются линейной интерполяцией.
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями – на участках шириной b).
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента  для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Г.
Для зданий и сооружений, имеющих габаритные размеры покрытия, превышающие 100 м в обоих направлениях, за исключением плоских покрытий однопролетных и многопролетных зданий (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г), а также во всех случаях, не предусмотренных приложением Г (при иных формах покрытий, при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию, близко расположенных зданий и сооружений окружающей застройки и т.п. случаях), схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям и значения коэффициента µ необходимо устанавливать в специально разработанных рекомендациях, как правило, на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах или с учетом данных, опубликованных в технической литературе.
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями – на участках шириной b).
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 19: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
Примечания
1 В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.
2 В тех случаях, когда в приложении Г не приводятся схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям рассматриваемого типа, например для пространственных покрытий сложной геометрической формы, а также для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане более 100 м, их необходимо определять по данным испытаний на основе специально разработанных рекомендаций.
3 Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов сe, сt и µ.
4 При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в приложении Г.
Примечания
1 В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.
2 В приложении Г следует учитывать нормативное значение снеговой нагрузки S0=Sg.
3 При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в приложении Г.
4 При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента μ = 1,1 к нормативным значениям снеговой равномерно распределенной нагрузки.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 20: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.5 Коэффициент сe, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, устанавливается в зависимости от типа местности (см. 11.1.6), формы покрытия и степени его защищенности от прямого воздействия ветра согласно 10.6-10.9.
10.6 Для покрытий зданий, защищенных от прямого воздействия ветра, в том числе: соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10 h1, где h1 - разность высот соседнего и проектируемого зданий; сплошными элементами конструкций, возвышающимися над покрытием с двух и более сторон; более высоким лесным массивом; для покрытий, расположенных ниже окружающей местности, проектируемых на местности типа С (см. 11.1.6), а также во всех случаях, не предусмотренных 10.7,10.8, следует принимать
ce = 1,0.
Новая редакция (Пересмотр СП):

## Slide 21: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.5 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l ≤0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V ≥ 2 м/с (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г), следует установить коэффициент сноса снега
где k – принимается по таблице 10.2;
b – ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.
10.7 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий, проектируемых на местности типов А или В и имеющих характерный размер в плане lc не более 100 м (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г), следует установить коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.3), но не менее 0,5:
Новая редакция (Пересмотр СП):
где k – принимается по таблице 11.2 для типов местности А или В (см. 11.1.6);
lc = – характерный размер покрытия, принимаемый не более 100 м;
b – наименьший размер покрытия в плане;
l – наибольший размер покрытия в плане.

## Slide 22
10.6 Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с V ≥4 м/с (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г) следует установить коэффициент сноса
ce= 0,85. (10.3)
Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.
10.7 Для покрытий высотных зданий высотой свыше 75 м с уклонами до 20 % (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г) допускается принимать ce= 0,7.
10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
Новая редакция (Пересмотр СП):
10.7 …
Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых на местности типов А или В (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г) ce= 0,85.
Для покрытий зданий высотой свыше 75 м с уклонами до 20 % (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 приложения Г) допускается принимать ce= 0,7.

## Slide 23: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5–10.8, не распространяется:
а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 С (см. карту 5 приложения Ж);
б) на покрытия зданий, защищенные от прямого воздействия ветра, в том числе: соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10 h1, где h1 - разность высот соседнего и проектируемого зданий; сплошными элементами конструкций, возвышающимися над покрытием с двух и более сторон; более высоким лесным массивом; а также на покрытия, расположенные ниже окружающей местности; (см. п.10.6 новой редакции СП)
в) на участки покрытий длиной b, b1 и b2 , у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы Г.8–Г.11 приложения Г);
В остальных случаях, не указанных 10.5–10.8, следует принимать ce = 1,0.
10.8 Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, регламентируемых схемами Г.13, Г.14 приложения Г, при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента ce следует устанавливать в зависимости от диаметра d основания купола:
ce = 0,85 при d ≤ 60 м;
ce = 1,0 при d > 100 м; (10.3)
ce = 0,85 + 0,00375(d – 60) – в промежуточных случаях.
(см. п.10.6 новой редакции СП)

## Slide 24: 10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.10 Термический коэффициент Ct следует применять для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (>1 Вт/(м2С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.
При определении снеговых нагрузок для не утепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент ct = 0,8. (10.5)
Примечание–Допускаемые пониженные значения Ct , основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.
В остальных случаях ct = 1,0. (10.6)

## Slide 25
10. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4.
Новая редакция (Пересмотр СП):
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2012) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты ce и ct принимаются равными единице.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке f следует принимать равным 1,4.

## Slide 26
ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (пересмотр)
б) Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 – при 15    40; вариант 3 – при 10    30 только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия.
Примечания
1. Для конструктивных схем покрытий, чувствительных к локальной неравномерности распределения снеговой нагрузки, рекомендуется рассмотреть дополнительную схему с коэффициентами μ=0,9 и μ=1,1 на двух скатах в поперечном направлении (см. вариант 2, рис. Г.1) или в смежных пролетах покрытия по длине здания.
2. Для покрытий, имеющих габаритные размеры, превышающие 100 м в обоих направлениях, помимо равномерно распределенной снеговой нагрузки необходимо учитывать случай неравномерно распределенной снеговой нагрузки согласно вариантам 2 или 3 для двускатных покрытий или примечанию 1 для односкатных независимо от их уклона.
Г.1 Здания с односкатными и двускатными покрытиями

## Slide 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (пересмотр)
Г.2 Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями
Для зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Г.2) следует принимать
1 = cos(1,5); 2 = 2 sin(3),
где  – уклон покрытия, град; при этом значения 1 вычисляются в каждой точке покрытия; значения 2 - в точках с уклоном =30, 60 и в крайнем сечении покрытия (точки А, В и С на рис. Г.2). Промежуточные значения 2 определяются линейной интерполяцией.
При ≥60 1=0 и 2=0».
Рисунок Г.2

## Slide 28
ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (пересмотр)
Г.3.1 Здания с продольными фонарями, закрытыми сверху
СП до пересмотра: «но не более:
4,0 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее;
2,5 – для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; для железобетонных плит пролетом свыше 6 м, для стального профилированного настила, а также для прогонов независимо от пролета;
2,0 – для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее; bl = hl, но не более b.
При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента в обоих вариантах следует принимать равным 1,0».
Для зданий с продольными фонарями, закрытыми сверху (рисунок Г.4), для двух схем снеговой нагрузки (рисунок Г.5) коэффициенты  следует определять как:
но не более 4,0 и не более 2hl/S0; bl = hl, но не более b.
При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента  в обоих вариантах следует принимать равным 1,0.

## Slide 29: ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ  (пересмотр)
Г.8 Здания с перепадом высоты

## Slide 30: ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Г.9 Здания с двумя перепадами высоты
Г.14 Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам
Рисунок Г.17
Рисунок Г.12

## Slide 31: ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Г.11 Здания с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями
Рисунок Г.14

## Slide 32: ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
а) Для зданий с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (рисунок Г.14) коэффициент 1 определяется по таблице Г.2 . Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.
б) для пологих куполов с отношением f/d 0,05 следует учитывать только вариант 1.
в) для куполов с отношением f/d >0,05 следует учитывать варианты 1, 2 и 3, при уклонах  < 60.
г) для варианта 2 на рисунок Г.16. следует принимать при z  r1
m2 = Cr1 (z/r1)2 sin b, где
; при z>r1 m3 = 1,5 sin b, при =45; m3=0, при >60.
Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.
д) для варианта 3 следует принимать
Вариант 3 следует учитывать для куполов с f/d >0,05 при сильно шероховатой поверхности покрытия, наличии на нём возвышающихся надстроек, фонарей или снегозадерживающих преград, а также для покрытий, защищенных от ветра соседними более высокими зданиями или объектами окружающей застройки.

## Slide 33: ПРИЛОЖЕНИЕ Г СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Г.12 Здания с коническими круговыми покрытиями
а) Для зданий с коническими круговыми покрытиями (рисунок Г.15.) коэффициент 1 определяется по таблице Г.3. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.
б) Для пологих куполов при  7 следует учитывать только вариант 1.
в) для менее пологих куполов при 7<  30 для варианта 2 следует принимать
µ2 = Cr2 (z/r) sinβ, где
г) при 30< <60 для варианта 2 следует принимать
m2 = Cr2 (z/r) sinβ, Cr2=1,730/.
Рисунок Г.15

## Slide 34: Примеры определения расчетных схем снеговых нагрузок по данным модельных аэродинамических испытаний
Модель ММДЦ «Москва-Сити» – Центральное ядро
в аэродинамической трубе Института Механики МГУ,
г. Москва, М 1:500

## Slide 35
Модель комплекса «Лахта-центр»
в г. Санкт-Петербурге в аэродинамической трубе компании «Уникон»,
г. Новосибирск, 2013 г.
Модель выполнена в масштабе М 1:500

## Slide 36
Испытания по назначению схем снеговых нагрузок в аэродинамической трубе

## Slide 37
Модель Центрального Стадиона в г. Сочи в аэродинамической трубе Института Механики МГУ,
г. Москва, М 1:500
Проведение модельных аэродинамических испытаний
при назначении расчетных снеговых и ветровых нагрузок

## Slide 38
Модель стадиона в г. Волгограде
в аэродинамической трубе компании «УНИКОН»,
г. Новосибирск, 2013 г., М 1:500
Назначение схем снеговой нагрузки

## Slide 39
Центральный стадион Динамо
в г. Москве
Модель в аэродинамической трубе компании «УНИКОН»,
г. Новосибирск, 2013 г., М 1:500
Схемы снеговой нагрузки

## Slide 40: 11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
Расчетные ситуации
Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) расчетную ветровую нагрузку, определяемую как сумму средней wm и пульсационной wр составляющих w=wm+wp ;
б) пиковые значения расчетной ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления;
в) резонансное вихревое возбуждение;
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера.
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых λе > 5, где λе определено в Д.1.15.
(с Изм.1)

## Slide 41: 11 Воздействия ветра
Пункт 11.1.4. Абзац после формулы (11.3) :
«где v50 – скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А (11.1.6), определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и превышаемая в среднем один раз в 50 лет.»
Пункт 11.1.6, первый абзац :
«Коэффициент k(ze) определяется по таблице 11.2 (для высот ze ≤ 300 м) или по формуле (11.4), в которых принимаются следующие типы местности:»
Таблица 11.2:
Высота zе, м | Коэффициент k для типов местности |  | 
 | А | В | С
5 | 0,75 | 0,5 | 0,4
10 | 1,0 | 0,65 | 0,4
20 | 1,25 | 0,85 | 0,55
40 | 1,5 | 1,1 | 0,8
60 | 1,7 | 1,3 | 1,0
80 | 1,85 | 1,45 | 1,15
100 | 2,0 | 1,6 | 1,25
150 | 2,25 | 1,9 | 1,55
200 | 2,45 | 2,1 | 1,8
250 | 2,65 | 2,3 | 2,0
300 | 2,75 | 2,5 | 2,2

## Slide 42: 11. ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
Метеорологические параметры
- нормативное (wo)
и расчетное (wo v ) давления
- коэффициент надежности (v)
- изменение нагрузки по высоте
- повторяемость по направлениям
Аэродинамика
- лобовое сопротивление
- распределение давления
- пульсации давления
- критерии появления
неустойчивых колебаний
Пульсации нагрузки и динамика сооружений
- пульсации скорости ветра
- корреляция пульсаций
- динамическая реакция (коэффициенты динамичности)
- резонансное вихревое возбуждение
- неустойчивые колебания
wp = wo k(z) v c + wg(t,x, u)
Пульсационная
Средняя
Компоненты
расчет на прочность,
расчет на деформации,
расчет ограждений
(остекление, вентилируемые фасады,…)
оценка выносливости,
оценка динамической комфортности зданий,
оценка комфортности пешеходных зон
Расчетные
ситуации:

## Slide 43: Виды ветровых пульсационных нагрузок
Резонансное вихревое возбуждение Регулярный срыв вихрей с боковых поверхностей сооружений с частотой, близкой к одной собственных частот сооружения
Бафтинг Срыв вихрей с боковых поверхностей сооружений, расположенных выше рассматриваемого по потоку ветра
Аэродинамически неустойчивые колебания: галопирование (неустойчивые поперечные колебания), дивергенция (неустойчивые колебания, зависящие от жесткости зданий на кручение и аэродинамических коэффициентов момента сил), различные виды флаттера
Внутренний и параметрический резонанс Связные колебания различных элементов сооружения, имеющих близкие или кратные собственные частоты
Совместное действие дождя и ветра
Смерчи, торнадо

## Slide 44
Новая карта районирования территории России
по ветровой нагрузке к СНиП
«Нагрузки и воздействия» (Приложение Ж)
Карта районирования – для расчетных нагрузок
Возможность уточнения на основе данных местных метеостанций
10 минутное осреднение скорости ветра.
Повторяемость в среднем один раз в 50 лет
Укрупненное районирование

## Slide 45: Новая карта районирования территории Республики Крым по ветровой нагрузке (Приложение Е)

## Slide 46: 11.1 Расчетная ветровая нагрузка
11.1.7 При определении компонентов ветровой нагрузки we, wf, wi, wx, wy и wz следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления сe, трения сf, внутреннего давления сi и лобового сопротивления сx, поперечной силы сy, крутящего момента сz, принимаемых по приложению Д.1, где стрелками показано направление ветра. …
При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления се или лобового сопротивления сх.
Для сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не предусмотренных разделом Д.1 приложения Д (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния близ стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты, как правило, необходимо устанавливать в специально разработанных рекомендациях на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах.

## Slide 47: Модельные аэродинамические испытания
За исключением одиночно стоящих зданий, схемы которых приведены в приложении В к СНиП , аэродинамические коэффициенты сил, моментов, внутреннего и внешнего давлений, а также числа Струхаля (при оценке резонансного вихревого возбуждения) должны определяться на основе данных модельных испытаний, проводимых в специализированных аэродинамических трубах.
При проведении модельных аэродинамических испытаний необходимо моделировать турбулентную структуру погранслоя атмосферы, включая вертикальный градиент средней скорости ветра и энергетический спектр его пульсационной составляющей. Как правило, подобные экспериментальные исследования проводятся в аэродинамических трубах метеорологического типа с длинной рабочей частью, в которых структура потока соответствует так называемой «пристеночной» турбулентности и формируется за счет тех же механизмов, что и в натурных условиях.

## Slide 48
Модель высотного здания в специализированной аэродинамической трубе
Метеорологического типа (фирма «УНИКОН», г. Новосибирск)

## Slide 49: Аэродинамические испытания
Аэродинамика
лобовое сопротивление
распределение давления
пиковые давления
критерии появления неустойчивых колебаний
Моделирование реальных ветровых режимов при аэродинамических испытаниях
Изменение средней скорости потока

## Slide 50: 11.2 ПИКОВАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА Ветровая нагрузка при расчете элементов ограждения
Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные w+ и отрицательные w- воздействия ветровой нагрузки, характеристические (нормативные) значения которых определяются по формуле:
(11.10)
где w0 - расчетное значение давления ветра (п. 11.1.4);
ze - эквивалентная высота (п. 11.1.5);
k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение давления ветра на высоте ze (п. 11.1.6);
cp,+(-) - пиковые значения аэродинамических коэффициентов положительного давления (+) или отсоса (-);
+(-) - коэффициенты корреляции ветровой нагрузки, соответствующие положительному давлению (+) и отсосу (-)
А, м2 | <2 | 5 | 10 | >20
+ | 1.00 | 0.9 | 0.8 | 0.75
- | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.65
Табл. 11.8 Значения коэффициента корреляции 
Аэродинамические коэффициенты ср,+ и ср,- , как правило, определяются на основе результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах.

## Slide 51: 11.3 РЕЗОНАНСНОЕ ВИХРЕВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ (см. также Приложение Д2)
11.3.1 Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых относительное удлинение λе > 5,
где λе определено в Д.1.15.
11.3.2 Критические скорости ветра Vcr,i , при которых происходит резонансное вихревое возбуждение по i-ой собственной форме колебаний, определяются по формуле:
Vcr,i=ƒi d/St, м/сек, (11.11)
где ƒi (Гц) - собственная частота колебаний по i-ой изгибной собственной форме;
d (м) - поперечный размер сооружения;
St - число Струхаля поперечного сечения, определяемое экспериментально или по справочным данным; для круглых поперечных сечений St = 0,2; для сечений с острыми кромками (в т.ч. и прямоугольных) - St = 0,12.

## Slide 52: 11.3 РЕЗОНАНСНОЕ ВИХРЕВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
Резонансное вихревое возбуждение возникает
на частотах, близких к собственным частотам сооружения
11.3.3 Резонансное вихревое возбуждение не возникает в том случае, если
Vcr,i > Vmax(zэк), (11.12)
где Vmax(zэк) - максимальная скорость ветра на уровне zэк , определяемая по формуле:
(11.13)
где w0 (в Па) и K(zе) определяются в соответствии с указаниями 11.1.4 и 11.1.6.
Для зданий и башенных сооружений с плавно изменяющейся формой поперечного сечения, а также труб и мачт без оттяжек zэк = 0,8h.
Vcr = f d/St < Vmax(z)

## Slide 53: 11.4 ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки wc принимаются равными:
wc=0,7wр (11.14)
где wр - характеристическое (нормативное) значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины
ас,maх = 0,08 м/с2. (11.15)

## Slide 54: КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ
Коэффициент надежности f по ветровой нагрузке принимается равным:
- при расчете по предельным состояниям первой группы
f = 1,4;
- при расчете по предельным состояниям второй группы
f = 1,0;
- при оценке комфортности пребывания людей
f = 0,7.
Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации.

## Slide 55: ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Изменение №1
Таблица Д.4. Добавлено примечание 4: «4 Для горизонтально расположенных навесов необходимо рассмотреть два варианта нагружения, соответствующих схемам III и IV при α=10°»
Пункт Д.1.12, шестой абзац и рисунок Д.18 изложен в следующей редакции: «Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления наклонных элементов (рисунок Д.18) определяются по формуле
cxβ = cx sin2β
где cx – определяется в соответствии с данными рисунка Д.17;
β – угол между осью элемента и скоростью ветра V, направленной вдоль оси x.»
Рисунок Д.17

## Slide 56: ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Изменение №1
Пункт Д.1.14, первый абзац после формулы изложен в следующей редакции: «сxi – аэродинамический коэффициент i–го элемента конструкции, принимаемый равным 1,4 (сxi= 1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями Д.1.12 и Д.1.13 для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно; при этом kλ =1;».

## Slide 57
Схема расположения участков на покрытии стадиона
Схема расположения участков на вертикальных поверхностях стадиона ниже 15 м
Стадион Динамо, г. Москва. Схемы для определения ветровой нагрузки

## Slide 58: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
Линейные (Н/м)(для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм):
(12.1)
Поверхностные (Па) (для других элементов):
(12.2)
Здесь b – толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли;

## Slide 59: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
k – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте;
d, мм, – диаметр провода, троса;
m1 – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения;
m2 – коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;
r – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;
g, м/с2, – ускорение свободного падения.
12.3 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы при использовании формулы (12.1) следует принимать равным 25 % нагрузки w, определяемой согласно 11.1.; при использовании формулы (12.2) – 60% нагрузки w, определяемой согласно 11.1.

## Slide 60: ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ
Толщина стенки гололеда
Гололедные районы (принимаются по карте 3 приложения Ж) | I | II | III | IV | V
Толщина стенки гололеда b, мм | Не менее 3 | 5 | 10 | 15 | Не менее 20
Высота над поверхностью земли, м | Толщина стенки гололеда b, мм, для разных районов |  |  | 
 | I района гололедности азиатской части | V района гололедности и горных местностей | северной части европейской территории | остальных
200 | 15 | Принимается на основании специальных обследований | Принимается по карте 3, г приложения Ж | 35
300 | 20 | То же | То же, по карте 3, д | 45
400 | 25 | » | », по карте 3, е | 60
12.5 Коэффициент надежности по нагрузке f для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,8.

## Slide 61: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда

## Slide 62: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда

## Slide 63: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда

## Slide 64: Районирование территории РФ по толщине стенки гололеда

## Slide 65: СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нормативные значения изменений средних температур по сечению элемента соответственно в теплое tw и холодное tc время года следует определять по формулам:
(13.1)
(13.2)
где tw, tc - нормативные значения средних температур по сечению элемента в теплое и холодное время года;
t0w, t0c - начальные температуры в теплое и холодное время года.
Для однослойных конструкций зданий, не защищенных от солнечной радиации
tw = tew + 1 + 4 ; w = 5
Для не отапливаемых зданий tc = tec – 0,51 ; c = 0.
Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать:
  - изменение во времени t средней температуры и
  - перепад температуры  по сечению элемента.

## Slide 66: СП Нагрузки и воздействия ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Для не отапливаемых зданий tc = tec – 0,51 ; c = 0.
Для отапливаемых зданий
tc = tic + 0.6(tec - tic) – 0.52 ; c = 0.8(tec - tic) – 0.53 ,
где tic - температура внутреннего воздуха помещений в холодное время года;
1, 2, 3 - приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от суточных колебаний температуры наружного воздуха
4, 5 - приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур от солнечной радиации.

## Slide 67: СП Нагрузки и воздействия ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.4 Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года следует определять по формулам:
tew = tVII + VII (13.3)
tec = tI –  I (13.4)
где tI, tVII - многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по картам 5 и 6 приложения Ж;
I, VII - отклонения средних суточных температур от средних месячных (I - принимается по карте 7 приложения Ж, VII = 6С).
Исключено
Для горных и малоизученных районов, обозначенных на картах 5–7 приложения Ж, tec, tew определяются по формулам:
tec = tI,min + 0,5A1; (13.5)
tew = tVII,max – 0,5AVII, (13.6)
где tI,min, tVII,max – средние из абсолютных значений минимальной температуры воздуха в январе и максимальной – в июле соответственно;
АI, АVII – средние суточные амплитуды температуры воздуха в январе и в июле соответственно при ясном небе;
tI,min, tVII,max, АI, АVII – принимаются по данным органа гидрометеорологии.
Формулировка уточнена

## Slide 68: СП Нагрузки и воздействия - пересмотр ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.4 Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года для надземной части сооружений следует определять по формулам:
tec = tmin + 0,5AI; (13.3)
tew = tmax – 0,5AVII, (13.4)
где tmin, tmax – нормативные значения абсолютной минимальной и максимальной температуры воздуха в тени, соответственно, принимаемые по картам 4 и 5 приложения Ж;
АI, АVII – средние суточные амплитуды температуры воздуха наиболее холодного и наиболее теплого месяца, соответственно, принимаемые по таблицам 3.1 и 4.1 СП 131.13330.2012.
Для пунктов, расположенных в горных районах, нормативные значения абсолютной минимальной и максимальной температуры воздуха в тени определяются по данным органа гидрометеорологии как превышаемые в среднем один раз в 50 лет соответствующие значения температуры, деленные на 1,1.

## Slide 69: Карта 4 приложения Ж – Пересмотр СП 20.13330.2011 Районирование территории РФ по нормативным значениям минимальной температуры воздуха

## Slide 70: Карта 5 приложения Ж – Пересмотр СП 20.13330.2011 Районирование территории РФ по нормативным значениям максимальной температуры воздуха

## Slide 71: Карта 4 приложения Ж – Пересмотр СП 20.13330.2011 Районирование территории РФ по нормативным значениям минимальной температуры воздуха– Республика Крым

## Slide 72: Карта 5 приложения Ж – Пересмотр СП 20.13330.2011 Районирование территории РФ по нормативным значениям максимальной температуры воздуха– Республика Крым

## Slide 73: СП Нагрузки и воздействия - пересмотр ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое tew и холодное tec время года для подземной части сооружений следует определять по формулам:
tec = tmin(h); (13.5)
tew = tmax(h), (13.6)
где tmin(h) и tmax(h) – средняя минимальная и максимальная температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам), принимаемые по таблице 13.7 в зависимости от глубины h заложения подземной части сооружения.
При расчетах подземной части сооружений следует принимать
1 = 2 = 3 = 4= 5 = 0.
При глубинах более 5 м суточные и сезонные изменения температуры почвы допускается не учитывать.
Примечания
При отсутствии данных для места строительства значения АI, АVII, tmin(h) и tmax(h) следует принимать по данным органа гидрометеорологии или по данным для ближайшего указанного в таблицах населенного пункта.
Промежуточные значения для глубины h принимаются по интерполяции.

## Slide 74: СП Нагрузки и воздействия ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.5 Приращения по сечению элемента 4 и 5, С, следует определять по формулам:
4 = 0,05 Smaxk
5 = 0,05 Smax(1-k)
где  - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности конструкции;
Smax - максимальное значение суммарной (прямой, рассеянной и отраженной) солнечной радиации, Втч./м2, принимаемое по таблицам 13.4 и 13.5.
Таблица 13.4 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) в июле месяце на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, Втч./м2(максимальная часовая сумма)

## Slide 75: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Таблица 13.5 - Суммарная солнечная радиация (прямая, рассеянная и отраженная), поступающая в июле месяце на вертикальную поверхность при безоблачном небе, Вт∙ч/м² максимальная часовая сумма)

## Slide 76: СП Нагрузки и воздействия - пересмотр ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Т а б л и ц а 13.7 Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам), °С (фрагмент)

## Slide 77: СП Нагрузки и воздействия - пересмотр ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
13.6 Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое t0w и холодное t0c время года следует определять по формулам:
t0w = 0,8tVII + 0,2tI; (13.9)
t0c = 0,2tVII + 0,8tI, (13.10)
где tI, tVII – многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые для надземной части сооружений по таблице 5.1 СП 131.13330.2012.
Для подземной части сооружений tVII = tmax(h); tI = tmin(h).
Примечания
При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.
При отсутствии данных для места строительства значения tI, tVII принимаются по данным органа гидрометеорологии или по данным для ближайшего указанного в таблице населенного пункта.
13.7 Температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями необходимо устанавливать в соответствии с указаниями 13.2–13.6 при условии: 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0 , tew = tVII; tec = tI.
13.8 Коэффициент надежности по нагрузке f для температурных климатических воздействий t и  следует принимать равным 1,1.

## Slide 78: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!