## Slide 1: «Планирование и структурирование информации в среде BIM проектирования
КМД
КМ
КЖ
КЖИ
АР
г. Иваново
ул. Наговицыной-Икрянистовой д.6 оф. 11
тел.: +7(962)166-66-50
+7(962)166-66-49

## Slide 2: «ИДЕАЛЬНЫЙ» BIM
АР
КР
ИР
СМР
…

## Slide 3: «ИДЕАЛЬНЫЙ» BIM
АР
КР
ИР
СМР
…
ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ?
КАКИМИ
СРЕДСТВАМИ?
КАКОЙ ПОРЯДОК РАБОТ?
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ?

## Slide 4: СТАНДАРТ!!!
VS

## Slide 5: BIM-ИНСТРУМЕНТЫ
CAD-system
CAE-system

## Slide 6: ФОРМАТЫ ДАННЫХ
DXF/DWG
3Ds
SDNF
IFC
R2S
GTC

## Slide 7: Атрибуты объектов
Категория объектов модели/Category
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Пользовательское поле 4)
USERDEFINED.USER_FIELD_4
Наименование объекта модели/Name
(Атрибуты-Имя)
NAME
Представление объекта (цвет)/Color
(Атрибуты – Класс)
CLASS
Префикс/Prefix
(Отлитый элемент - Префикс/
Атрибуты – Префикс)
PREFIX
Начальный номер/Number
(Отлитый элемент - Начальный номер/
Атрибуты - Начальный номер)
START_NUMBER
Материал/Класс армирования
Material/Reinforcement grade
(Атрибуты – Материал)
MATERIAL_TYPE/GRADE
Здание/House
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Пользовательское поле 1)
USERDEFINED.USER_FIELD_1
Секция/Section
Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Пользовательское поле 2
USERDEFINED.USER_FIELD_2
Этаж/Floor
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Пользовательское поле 3)
USERDEFINED.USER_FIELD_3
Статус элемента/State
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры – Заблокировано)
USERDEFINED.OBJECT_LOCKED
Изготовитель/Manufacturer
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Наименование изготовителя)
USERDEFINED.fabricator
Артикул/Серия/Код
Article/Series/Code
(Определенные пользователем атрибуты - Параметры - Код изделия)
USERDEFINED.PRODUCT_CODE

## Slide 8: РУБРИКАТОР
Категория: Стены и перегородки
Наименование: Стена монолитная
Префикс: СМ
Профиль: 180
Материал: B25
Класс: 225
Категория: Колонны
Наименование: Колонна
Префикс: КМ
Профиль: 400x400
Материал: B25
Класс: 201
Категория: Арматура
Наименование: Группа арматурных стержней
Префикс: ГС
Класс: А500
Категория: Болты
Наименование: Болт М16*60-7798
Диаметр: 16
Допуск: 2 мм
Тип сборки: Монтажный
Категория: Сварной шов
Длина: 144 мм
Катет: 6
Тип сборки: Заводской непрерывный
Категория: Фундамент опоры
Наименование: Фундамент монолитный
Префикс: ФМ
Профиль: 1500x1500
Материал: B25
Класс: 214

## Slide 9: Рубрикатор модели

## Slide 10: Возможности «организатора модели»
Сортировка данных по шаблонам
Экспорт данных в Excel в виде готовых отчетов
Отслеживание проблем в модели
Структурирование объектов по местоположению

## Slide 11: Сортировка данных

## Slide 12: Экспорт данных в Excel

## Slide 13: Отслеживание проблем в модели

## Slide 14: Структурирование объектов по местоположению

## Slide 15: В качестве примера:

## Slide 16: УРОВНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ
Уровень детализации | Описание | Информация необходимая для Заказчика | Стадия процесса проектирования
LOD 100 | Элемент модели имеет основные очертания (количество шагов, блоков и т.д.) с точными осевыми габаритами, формой и положением в пространстве | Квартирография, общая продаваемая площадь, предварительные нагрузки по энергоресурсам | МП (Мастерплан)
LOD 200 | Элемент модели (объект или сборка) отображается, как типовой представитель системы здания (с характерным зонированием), которой он принадлежит, и обладает уточняемыми размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и необходимыми неграфическими данными по объекту (Характерные объемно-планировочные решения с резервированием мест под инженерные коммуникации) | Объемно-панировочные решения (ОПР) | ПП (Предпроект)
LOD 300 | Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект (сборку) со своими специфическими особенностями и обладает точными детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, данными о расчетных характеристиках, материалах. | Стадия детального проекта (П) | П (Проект)
LOD 400 | Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект (сборку) со своими специфическими особенностями и обладает точными детальными размерами, соответствующим внешним видом, формой, пространственным положением, ориентацией, связями, данными по изготовлению, информацией по сборке и установке и неграфическими данными по объекту. | Стадия рабочей документации (РД) | РД (Рабочая документация)
LOD 500 | Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект (сборку) со своими специфическими особенностями, является проверенным на строительной площадке с точки зрения фактического соответствия размера, формы, расположения, ориентации и др., а также насыщен информацией достаточной для передачи Информационной модели в Эксплуатацию | Исполнительная документация (ИД) | СМР (Строительно-монтажные работы)
LOD 600 | Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект (сборку) с фактическими размерами, формой, расположением, ориентацией и др., а также насыщен информацией о сроке службы и регламенте обслуживания | Регламент эксплуатации | Эксплуатация
LOD 700 | Элемент модели представляет собой конкретный индивидуальный объект (сборку) с фактическими размерами, формой, расположением, ориентацией и информацией о внесенных изменениях в процессе эксплуатаиции, содерж информацию о фактическом износе, правилах демонтажа и переработки | Проект демонтажа и переработки (ПД) | Демонтаж

## Slide 17: LOD100-МАСТЕРПЛАН
ИНТЕРФЕЙС
ФОРМАТ *DWG/*DXF

## Slide 18: LOD200-ПРЕДПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ
ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС

## Slide 19: LOD200-ПРЕДПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМАТ *IFC
ИНТЕРФЕЙС

## Slide 20: LOD300-ПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА
ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС

## Slide 21: LOD300-ПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА
ФОРМАТ *R2S
ИНТЕРФЕЙС

## Slide 22: LOD300-ПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА
ФОРМАТ *IFC

## Slide 23: РАБОТА С ОПОРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ArchiCad
Autocad
Revit
Microstation
Intergraph PDS
Intergraph SP3D
Aveva PDMS
Catia
SCAD Office
Стандарты:
IFC, CIS/2, SDNF, DSTV
Форматы:
DWG, DXF, DGN, …

## Slide 24
IFC
SDNF
STP
IFC
DXF
DXF
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

## Slide 25
*R2S
*SDNF
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

## Slide 26
*IFC/*R2S
Генерация
сетки КЭ
Данные по армированию
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

## Slide 27: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЛЮБИМОВ Игорь Юрьевич
КУКУШКИН Игорь Сергеевич